ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Авангард-проект»

Заказчик: Администрация Худоеланского

сельского поселения

Нижнеудинского района

Иркутской области

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Материалы по обоснованию проекта Пояснительная записка Книга 2

3823-03-01-ОМ

2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Авангард-проект»

Заказчик: Администрация Худоеланского

сельского поселения

Нижнеудинского района

Иркутской области

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Материалы по обоснованию проекта Пояснительная записка Книга 2

3823-03-02-ОМ

Генеральный директор:                                                  С. М. Пазыныч

Главный инженер проекта:                                            А. А. Попов

2017

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Авангард-проект» г. Братск |
| --- |
| Генеральный директор |  | Пазыныч С. М. |
| Главный инженер проекта |  | Попов А. А. |
| Ведущий инженер |  | Марусева А.В. |
| Инженер-проектировщик |  | Бахшиян Т.А. |

СОСТАВ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕУДИНСКОГО

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН»:

| Номер | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3823-03-01-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
|  |  | Графические материалы (карты) |  |
| 2 |  | Карта 2. Карта функциональных зон с. Худоеланское, д. Верхний Хингуй, д. Кадуй, д. Талый Ключ, п. ж/д ст. Кадуй, п. ж/д ст. Хингуй с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Худоеланского муниципального образования. | М 1: 5 000 |
|  | 3823-03-01-ОМ | Материалы по обоснованию проекта |
| 3 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
|  |  | Графические материалы (карты) |  |
| 4 |  | Карта 6. Расположения объектов местного значения Худоеланского муниципального образования. Опорный план с. Худоеланское, д. Верхний Хингуй, д. Кадуй, д. Талый Ключ, п. ж/д ст. Кадуй, п. ж/д ст. Хингуй. Зоны с особыми условиями территории. Территории объектов культурного наследия. | М 1: 5 000 |

Оглавление

|  | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | 6 |
|  | 1. Сведения о планах и программах комплексного социально- экономического развития | 7 |
|  | ГЛАВА I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 7 |
|  | 1.1. Географическое положение | 7 |
|  | 1.2. Климатические условия | 7 |
|  | 1.3. Минерально-сырьевые ресурсы | 8 |
|  | 2. Анализ настоящего положения | 8 |
|  | 2.1.Положение Худоеланского сельского поселения в системе расселения | 8 |
|  | 2.2. Использование территории | 8 |
|  | 2.3. Жилищный фонд | 10 |
|  | 2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания | 12 |
|  | 3. Оценка экологической ситуации 3.1. Атмосферный воздух | 17 |
|  | 3.2. Месторождение пресных подземных вод | 18 |
|  | 3.3. Обращение с отходами | 19 |
|  | 3.4. Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект) | 19 |
|  | 3.4.1. Зеленые зоны поселения | 21 |
|  | 3.4.2. Система озеленения населенных пунктов | 22 |
|  | 4. Экономическая база развития муниципального образования 4.1.1. Промышленность | 24 |
|  | 4.1.2. Сельское хозяйство | 24 |
|  | 4.1.3. Внешний транспорт и связь | 25 |
|  | 4.1.4. Специальные учебные заведения | 25 |
|  | 4.2. Отрасли непроизводственной сферы | 25 |
|  | 4.3. Система расселения и трудовые ресурсы | 26 |
|  | ГЛАВА II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ 5. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов | 30 |
|  | ГЛАВА III. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 7. Настоящее положение 7.1. Внешний транспорт | 34 |
|  | 7.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт | 35 |
|  | 7.3 Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта | 39 |
|  | 7.4. Трубопроводный транспорт | 40 |
|  | 8. Проектное решение | 40 |
|  | 8.1. Улично-дорожная сеть | 41 |
|  | 8.2. Легковой транспорт | 43 |
|  | 8.3. Внешние дороги | 44 |
|  | ГЛАВА IV. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 9. Настоящее положение 9.1. Водоснабжение | 45 |
|  | 10. Проектное решение 10.1. Водоснабжение | 46 |
|  | ГЛАВА V. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 11. Настоящее положение | 51 |
|  | 12. Проектное решение | 51 |
|  | ГЛАВА VI. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 13. Существующее положение | 52 |
|  | 14. Проектное решение | 53 |
|  | ГЛАВА VII. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ 15. Существующее положение 15.1. Телефонизация | 56 |
|  | 15.2. Радиофикация и телевидение 16. Проектное решение 16.1.Телефонизация | 57 |
|  | ГЛАВА VIII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 17. Мероприятия по охране атмосферного воздуха | 60 |
|  | 18. Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами и устранению загрязнения почв | 60 |
|  | 19. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод | 60 |
|  | ГЛАВА IX. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 23. Настоящее положение | 62 |
|  | 24. Проектное решение | 62 |
|  | ГЛАВА X. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 25. Жилищное строительство | 63 |
|  | 26. Культурно-бытовое строительство | 64 |
|  | 27. Ориентировочный расчёт стоимости строительства | 72 |
|  | ГЛАВА XI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 28. Использование территории | 74 |
|  | ГЛАВА XII. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 33. Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций | 91 |
|  | ГЛАВА XIII. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | 99 |
|  | ГЛАВА XIV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ХУДОЕЛАНСКОГО МО | 109 |
|  | ГЛАВА XV. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 117 |
| П | ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение 1. Задание на выполнение работ по разработке проекта «Внесение изменений в генеральный план Худоеланского муниципального образования» | 127 |

Общие положения

Разработка проекта в части изменения функциональных зон выполнена по договору, заключённому между ООО «Авангард-проект» и администрацией Худоеланского муниципального образования и лицами, заинтересованными по внесению изменений в генеральный план Худоеланского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области, согласно Решению Думы Худоеланского муниципального образования от 07.04.2017 №90 «О внесении изменений в генеральный план Худоеланского муниципального образования».

Проектом увеличены площади функциональных зон: сельскохозяйственных объектов, объектов транспорта, производственных объектов на территории Худоеланского муниципального образования.

В генеральный план внесены следующие изменения:

- включены земельные участки в зону сельскохозяйственных объектов из зоны сельскохозяйственных угодий;

- переведены земельные участки из зоны природного ландшафта в зону сельскохозяйственных угодий;

- переведены земельные участки из зоны сельскохозяйственных угодий в зону размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности.

Карта функциональных зон с. Худоеланское, д. Верхний Хингуй, д. Кадуй, д. Талый Ключ, п. ж/д ст. Кадуй, п. ж/д ст. Хингуй в составе генерального плана Худоеланского муниципального образования, была изменена или дополнена некоторыми сведениями.

Границы населённых пунктов Худоеланского муниципального образования с целью дальнейшей работы по постановке их на  государственный кадастровый учёт были приведены в соответствие с требованиями п. 3 статьи 11.9. Земельного кодекса РФ -  границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

На карту функциональных зон были нанесены: водонапорные башни, спортивные корты, также на карте были обозначены общественно-деловые зоны, были приведены в соответствие наименования улиц.

# В генеральном плане Худоеланского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области, утвержденном Решением Думы от 26.11.2013 №27, изложены в новой редакции разделы пояснительной записки материалов по обоснованию (книга 2):

# 1) пункт 2.2. «Использование территории» главы I. «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения»;

# 2) пункт 8.3. «Внешние дороги» главы III. «Транспорт и улично-дорожная сеть»;

## 3) пункт 28. «Использование территории» главы XI. «Технико-экономические показатели»;

# 4) таблица46. «Основные технико-экономические показатели генерального плана Худоеланского муниципального образования».

## 1. Сведения о планах и программах комплексного социально- экономического развития

В сельском поселении Решением Думы от  30.03. 2015 № 9 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Худоеланского муниципального образования на 2015 - 2025 годы и с перспективой до 2032 года.

В Худоеланском муниципальном образовании Решением Думы от 07. 07. 2016 №61 утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры Худоеланского сельского поселения на 2017-2021 годы и с перспективой до 2032 года.

В Худоеланском муниципальном образовании Решением Думы от 25. 07. 2016 г. № 63 утверждена       программа комплексного развития транспортной  инфраструктуры Худоеланского

муниципального образования на 2017 - 2020годы и с перспективой до 2032 года.

# ГЛАВА I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 1. Оценка природно-экономических ресурсов территории

## 1.1. Географическое положение

Худоеланское сельское поселение расположено на востоке Нижнеудинского района Иркутской области. Общая площадь составляет 114 752 га.

На севере МО граничит с Атагайским поселением, на востоке – с Шебертинским, Иргейским сельскими поселениями и Тулунским районом, на юго-западе – с Порогским и Солонецким сельскими поселениями, на западе – с Усть-Рубахинским сельским и Шумским городским поселениями. Расстояние до районного центра - 50 км.

## 1.2. Климатические условия

Климат территории резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха - в июле (максимальная – 38-39 градусов С), наиболее низкая - в январе (46 градусов С).

Наиболее теплые дни стоят в июне – июле, что позволяет возделывать среднеспелые и ранние сорта зерновых и зернобобовых культур.

Распределение осадков на территории неравномерно, максимум осадков наблюдается в июле-августе.

Высота снежного покрова измеряется от 25-30 см. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, во второй половине ноября и сходит в начале апреля.

По количеству осадков территория входит в зону с преобладанием осадков в летнее – осенний период, зимой выпадает незначительное количество осадков. В летний период при обильном выпадении осадков задерживается уборка сена, созревание хлебов, что сказывается на урожае.

В зимний период преобладают ветра северо-западного направления, отличающиеся усилением в весенние месяцы.

## 1.3. Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах Худоеланского МО Нижнеудинского района находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых:

- Хингуйское месторождение долеритов. Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1+С2 и утверждены протоколом ТКЗ № 178, 1983 г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. Б-748.

- Новохингуйское месторождение долеритов. Запасы подсчитаны по кат. С1 и приняты протоколом НТС № 10, 1996 г. Б-1550. Расположено в 17 км от ж/д станции Хингуй. Мощность полезной толщи составляет здесь 60-90 м, вскрышных пород – 2-6 м.

## 1.4. Особо охраняемые природные территории

На территории Худоеланского МО отсутствуют действующие и планируемые особо охраняемые природные территории.

## 2. Анализ настоящего положения

## 2.1. Положение Худоеланского сельского поселения в системе расселения

Худоеланское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Худоеланского МО входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Верхний Хингуй;

- деревня Кадуй;

- деревня Талый Ключ;

- поселок ж/д станции Кадуй;

- поселок ж/д станции Хингуй;

- село Худоеланское.

## 2.2. Использование территории

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 114752 га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Таблица 1. Современное использование территории Худоеланского сельского поселения.

| Территории | га |
| --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 678,44 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования | 2,51 |
| Зоны размещения объектов школьного и внешкольного образования | 2,67 |
| Итого в пределах жилой застройки | 683,62 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5,83 |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | 0,73 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 1,27 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 1,95 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 9,78 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |
| Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности | 5,34 |
| Зоны размещения коммунальных и складских объектов | 0,17 |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 5,51 |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,94 |
| Зоны размещения объектов транспорта | 632,98 |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 633,92 |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 12510,26 |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 30,57 |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного назначения | 12540,83 |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Зоны парков, скверов и бульваров | 56,16 |
| Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта | 4,08 |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 60,24 |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Зоны природных территорий | 1308,10 |
| Зоны, занятые лесами | 90473,90 |
| Зоны территории болот | 8797,21 |
| Зоны водных объектов | 63,66 |
| Итого в пределах зон природного назначения | 100642,88 |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Зоны озеленения специального назначения | 167,96 |
| Зоны объектов специального назначения | 0,44 |
| Зоны кладбищ | 6,83 |
| Итого в пределах зон специального назначения | 175,23 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 114752 |

## 2.3. Жилищный фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд Худоеланского МО составил 41,249 тыс. м² общей площади.

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 4,8 чел./га.

Жилищный фонд представлен деревянными и капитальными жилыми домами (см. таблицу 2) и его техническое состояние находится на высоком уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1,5%.

Весь ветхий жилой фонд (1-этажные деревянные дома) приходится на территорию с. Худоеланское.

Средняя этажность жилой застройки - 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 41,249 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Таблица 2. Распределение жилищного фонда Худоеланского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | итого | Всего, тыс.м.кв |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д.Верхний Хингуй |  | 35 | 35 |  | 2 | 2 |  | 37 | 1,824 |
| д.Кадуй |  | 27 | 27 |  | 2 | 2 |  | 29 | 1,686 |
| д.Талый Ключ |  | 35 | 35 |  | 2 | 2 |  | 37 | 1,759 |
| п.ж/д ст.Кадуй |  | 17 | 17 |  | 1 | 1 |  | 18 | 0,858 |
| п.ж/д ст.Хингуй |  | 62 | 62 |  | 16 | 16 |  | 78 | 4,172 |
| с.Худоеланское | 2 | 594 | 596 | 10 | 88 | 98 | 12 | 682 | 31 |
| Всего | 2 | 770 | 772 | 10 | 111 | 121 | 12 | 881 | 41,249 |
| % | 0,2 | 86,2 | 86,4 | 1,1 | 12,5 | 13,5 | 1,3 | 98,7 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Худоеланского МО общей площадью жилья на 01.01.2012г составила 17,3 м²/чел., что значительно ниже среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                                 – 0%

канализацией                                 – 0%

центральным отоплением             – 0%

горячим водоснабжением             – 0%

газоснабжением                             – 0%

газовыми электроплитами            – 0%

ванными и душевыми                   – 0%

телефонами                                   – 10%

мусоропроводами                          – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

## 2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г в Худоеланском МО действует 3 муниципальных общеобразовательных учреждения:

- ООШ с. Худоеланское (численность учащихся на 1.01.2012г - 120 человек);

- СОШ в с. Худоеланское (численность учащихся на 1.01.2012г - 234 человек);

- НОШ в п ж/д ст. Хингуй (численность учащихся на 1.01.2012г - 20 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. Во всех населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

Большая часть зданий школ имеет высокую степень износа и нуждается в капитальном ремонте и реконструкции.

Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения представлены на территории муниципального образования 2 детскими садами в с. Худоеланское. Общая численность детей, посещающих детский сад, - 55 человек.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 19 магазинами (14 - в с. Худоеланское, 1 в д. Талый Ключ, 1 в д. Кадуй, 1 в д. Верхний Хингуй, 1 в п. ж/д ст. Хингуй, 1 в п. ж/д Кадуй). Общая торговая площадь составляет 1740,8м². Предприятий общественного питания нет.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение Худоеланского МО представлено муниципальными учреждениями. Самые крупные: амбулатория в и психиатрическая больница в с. Худоеланское. Деревни Талый Ключ, Кадуй, Верхний Хингуй и п ж/д ст. Хингуй на своей территории имеют по фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП). Требует особого внимания высокая степень износа перечисленных зданий ФАПов. Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории Худоеланского МО отсутствуют. В связи с этим необходимо открытие парикмахерской, организация пункта бытового обслуживания.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Территория кладбища в д. Кадуй занимает 20 тыс. м. кв., в с. Худоеланское – 13 тыс. м. кв. и 27 тыс. м. кв., в д. Талый Ключ – 7,8 тыс. м. кв.

Учреждения культуры и искусства

В Худоеланском МО действуют Дом культуры в с. Худоеланское на 200 посадочных мест, четыре Сельских клуба (д. Талый Ключ, д. Кадуй, д. Верхний Хингуй, п ж/д ст. Хингуй), соответственно, на 115 посадочных мест, библиотека в с. Худоеланское на 14205 единиц хранения. Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории Худоеланского МО практически все спортивные мероприятия проходят на базе МОУ СОШ с. Худоеланское, где имеется спортзал площадью 391,5 кв.м. Требует особого внимания отсутствие спортивных площадок.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России» Нижнеудинский Почтамт, расположенный в селе Худоеланское.

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через местные отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Худоеланского МО отражено в таблице 3. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как стационары. Отсутствуют учреждения дополнительного образования, станции скорой помощи, молочная кухня, территория спортивных сооружений, бассейн, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, предприятия непосредственного бытового обслуживания, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, ФАПы, аптеки, спортивные залы, клубные учреждения, массовые библиотеки, магазины и отделения связи.

Таблица 3. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012г.

Население 2,383 тыс. чел.

| № п/п | Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
|  | Детские учреждения |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 87 | 55 | 23 | 26,5 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 206 | 535 | 225 | 109,0 |
| 3 | Учреждения дополн. обр. | место | 20,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10% общего количества школьников |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 5 | Стационары | койка | 13,47 | 25 | 10 | 78 |
| 6 | Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 140 | 59 | 323,7 |
| 7 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на ребенка | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 1 | 1 на 2,383 тыс. чел. | 100 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | 391,5 | 164 | 273,8 |
| 12 | Территория спортивных сооружений | га на 1 тыс. чел | 0,7-0,9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 14 | Клубные учреждения** | мест | 80 | 315 | 132 | 165,2 |
| 15 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5-7,5 | 14,205 | 6 | 132,5 |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 16 | Магазины | м2 на 1 тыс. чел. | м2 торг. площади | 335 | 1 740,8 | 731 | 243,5 |
| 17 | Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предприятия и учреждения коммунального обслуживания |
| 20 | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бани | мест на 1 тыс. чел. | место | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гостиницы | место | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 24 | Отделения связи | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 2,383 тыс. чел. | 100 |
|  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 25 | Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |

- в расчете на 1000 жителей.

Таблица 4. Размещение объектов обслуживания внутрипоселкового значения по Худоеланскому МО.

| Населенные пункты | Население (тыс. чел.) | Общеобразовательные школы, мест | Дошкольные учреждения, мест | Магазины, м² торговой площади | Предприятия общепита, мест | Отделения банков, объектов | Отделения связи, объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Верхний Хингуй | 0,067 |  |  | 48 |  |  |  |
| д. Кадуй | 0,103 |  |  | 50 |  |  |  |
| д. Талый Ключ | 0,1 |  |  | 53 |  |  |  |
| п. ж/д ст. Кадуй | 0,033 |  |  | 60 |  |  |  |
| п. ж/д ст. Хингуй | 0,228 | 20 |  | 60 |  |  |  |
| с. Худоеланское | 1,852 | 515 | 55 | 1469,8 |  |  | 1 |
| Всего по поселению | 2,383 | 535 | 55 | 1740,8 | 0 | 0 | 1 |

Существующие объекты культурно-бытового обслуживания по территории сельского поселения распределяются неравномерно: преимущественно сконцентрированы на территории с. Худоеланское.

## 3. Оценка экологической ситуации

## 3.1. Атмосферный воздух

Техногенное влияние на воздушный бассейн селитебной территории Худоеланского МО оказывают, прежде всего, предприятия теплоэнергетики и выбросы от автотранспорта.

Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории Худоеланского МО отсутствуют. Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха поселений оказывают котельные и печное отопление жилого сектора, выбросы автотранспорта и АЗС Худоеланское МО.

Таблица 5. Перечень предприятий, оказывающих влияние на экологию Худоеланского МО.

| Наименование предприятий | Специфика деятельности предприятий |
| --- | --- |
| СПК «Восход» | Сельское хозяйство |
| КФХ Авдеенко Е.И. | Животноводство |
| КФХ Петров В.А. | Животноводство |
| КФХ Кондратьева Л.А. | Животноводство |
| КФХ Слименев В.Г. | Животноводство |
| ООО «Школьник» | Сельское хозяйство |
| Свалка | Складирование ТБО |

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Худоеланского МО не проводился. Стационарных постов по контролю за состоянием атмосферного воздуха не организовано. Том ПДВ не разрабатывался.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, которое будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями.

## 3.2. Месторождение пресных подземных вод

Водоснабжение сельскохозяйственных объектов осуществляется большей частью за счет подземных вод из одиночных скважин, а также используются воды поверхностных водотоков. В районе для нужд сельского хозяйства пробурено порядка 300 скважин. В настоящее время значительная часть скважин не эксплуатируется.

Скважинами вскрываются подземные воды в четвертичных, юрских, карбоновых, ордовиковских отложениях. Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт эксплуатируется в населенных пунктах, располагающихся в долинах крупных рек (Топорок, Уда и ее притоки). Для улучшения водоснабжения рекомендуется сооружение водозаборных скважин на дочетвертичные водоносные комплексы.

В 2000-2003 гг. ФГУГП «Иркутскгеология» были произведены поисково-разведочные работы питьевых подземных вод. На 01.09.2008г в Худоеланском МО действует 1 лицензия на добычу пресных подземных вод.

Таблица 6. Перечень лицензированных водозаборов подземных вод на территории Худоеланского МО.

| Наименование месторождения, водозабора | Местоположение | Целевое назначение и вид работ | Лицензия на недропользование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | Владелец | Срок действия |
|  |  |  |  |  | Начало | Окончание |
| скв. 1 | ст. Худоеланская | Добыча питьевых подземных вод | ИРК02001ВЭ | ОАО «РЖД» | 23.03.2004 | 01.08.2027 |

## 3.3. Обращение с отходами

В Худоеланском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей поселений, которые содержат скот.

Требуется ликвидировать 8 несанкционированных свалок с организацией территории для пункта сортировки и прессования мусора с дальнейшей транспортировкой на планируемый полигон ТБО.

Необходимо разработать Схему санитарной очистки территории Худоеланского МО.

## 3.4. Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект)

Система зеленых насаждений является одним из элементов в структуре природного комплекса и является местами отдыха жителей.

Озеленение территорий является сложной системой, включающей:

- участки озеленения территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- участки озеленения территорий ограниченного пользования (придомовых, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно-бытовых учреждений);

- участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, производственные, кладбища).

Определения и характеристики основных элементов системы озеленения территорий общего пользования и специального назначения приведены в таблице 7.

Таблица 7. Определения и характеристики основных элементов охраны окружающей среды поселений.

| Определение | Характеристика |
| --- | --- |
| Озелененные полосы вдоль улиц и дорог | Территория специального назначения, предназначенная для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта. |
| Кладбище | Озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка населенного пункта. |
| Технические зоны | Озелененная территория специального назначения, выполняющая охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности. |
| Санитарные полосы | Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газо- и нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий. |

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:

- санитарно-гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

Санитарно-гигиеническая функция зеленых насаждений заключается:

- в очищении атмосферного воздуха от пыли и вредных веществ, содержащихся в выбросах котельных, домовых печей, авто- и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники;

- в ветрозащитной роли;

- в фитонцидном действии;

- в теплорегулирующей роли;

- во влиянии на влажность воздуха;

- в шумозащитной роли.

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений являются средством индивидуализации отдельных населенных пунктов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов.

Сочетание зеленых насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха жителей.

Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарного и градостроительного законодательства.

Система отдыха среди зеленых насаждений рассчитывается на жителей муниципального образования или поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной», в черте населенных пунктов муниципального образования. Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутрипоселковой системы зеленых насаждений».

## 3.4.1. Зеленые зоны поселения

На территориях, прилегающих к населенным пунктам, согласно требованиям СНиП  2.07.01-89 (с изменениями от 13.07.1990г, 23.12.1992г и 22.07.1993г), предусматриваются зоны, в составе которых выделяются зеленые зоны.

Основное гигиеническое назначение зеленых зон состоит в том, чтобы способствовать улучшению микроклимата и оздоровлению воздушного бассейна населенного пункта, а также обеспечить население удобными, здоровыми и живописными местами отдыха, т.е. и рекреационное предназначение.

Зеленая зона характеризуется лесистостью, которая определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади рассматриваемой административной единицы. Организация зеленых зон регламентируется государственным стандартом (ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых зон городов»). Территориальная организация зеленых зон предусматривает разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса, согласно ГОСТ 17.6.3.01-78.

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций (СНиП 2.07.01-89*).

По данным государственного учета лесного фонда на 01.01.2011г зеленые зоны населенных пунктов в Иркутской области закреплены за 35 из 87 населенных пунктов. Среди перечисленных в этом списке наименований сельские поселения отсутствуют (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2009-2010 годах»). Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25% должны быть не мене 55га на 1000 человек, в т. ч. лесопарковая ее часть – 10га 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

Вокруг населенных пунктов, расположенных в малолесных районах, организовываются ветрозащитные и берегоукрепительные лесные полосы, озеленение склонов, оврагов, балок. Ширина защитных лесных полос для сельских населенных пунктов должна составлять не менее 50м (СНиП 2.07. 01-89).

Рассматривая в целом зеленые зоны Худоеланского МО, необходимо отметить, что растительность зеленых зон поселков испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Имеются скопления бытового мусора, превращающиеся в несанкционированные свалки, которые ухудшают экологическое и санитарное состояние насаждений. Уплотнение почвы снижает способность насаждений к воспроизводству и угнетает сами насаждения. Леса часто посещают как местные жители, так и приезжее население. Из-за неосторожного обращения с огнем в периоды пожарной опасности возникают очаги лесных пожаров.

Сложившийся породный состав лесных массивов зеленых зон наиболее адаптирован к климатическим и природным условиям местностей. В этой связи нет необходимости изменять его ассортимент. Основная забота о зеленых зонах поселка должна сводиться к восстановлению их нарушенных участков и надлежащему уходу за растениями.

Что касается достаточности площадей зеленых зон для населения, то определить ее не представляется возможным из-за отсутствия информации.

## 3.4.2. Система озеленения населенных пунктов

Согласно градостроительным требованиям, обеспеченность жителей населенного пункта озелененными территориями складывается из суммы удельных площадей общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения. При этом удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта (уровень озелененности территорий застройки) должен быть не менее 40% (СНиП 2.07.01.-89).

Участки озелененных территорий общего пользования являются основным звеном зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают самые крупные планировочные элементы внутри поселковой застройки, предназначенные для отдыха всего населения: парковые насаждения, скверы, бульвары.

Основу зеленых насаждений общего пользования сел и поселков, как правило, составляют сохранившиеся естественные сосновые леса.

Существующие на сегодняшний день насаждения находятся в той или иной степени деградации. Состояние растительности и степень благоустройства территорий требуют необходимого ухода, должного содержания, постоянного улучшения почвенно-грунтовых условий, что будет способствовать жизнеспособности растений и их функциональному назначению.

Таким образом, организация поселковых парков, скверов и т.п. на существующих и вновь застраиваемых территориях с учетом требований СНиП 2.07.01-89 по разделу «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство» позволит соблюдать достаточность площадей зеленых насаждений общего пользования, а достойный агротехнический уход за растениями будет способствовать выполнению их функционального назначения.

Участки озеленения территорий ограниченного пользования (озеленение жилой общественной застройки) включают придомовые, участки школьных и дошкольных детских учреждений, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. Они предназначены для обеспечения комфортных условий быта (формирование эстетически выразительной пространственной среды) и повседневного отдыха вблизи жилья, улучшают эстетические качества и санитарно-гигиенические условия жилой застройки. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60% общей площади в зависимости от назначения объекта (табл. 8).

Таблица 8. Озеленение территории ограниченного пользования.

| Территории (участки) объектов | Уровень озеленения (максимальная площадь озеленения), % от общей площади объекта | Минимальная норма озеленения, м2/человека |
| --- | --- | --- |
|  | Требуемый* |  |
| Придомовые | 60 | 5,0 – 7,0 |
| Дошкольные детские учреждения | 50 | 0,7 – 1,2 |
| Школы | 40 | 0,9 – 1,5 |
| Лечебные учреждения | 50 | 1,2 |
| Культурно-просветительные учреждения | 60 | 0,8 |
| Промпредприятия |  | Ориентировочно - 3м2 на работающего |

Маслов, Н.В. Градостроительная экология: учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2003. - С.235.

*** СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. - М., 1972.

Рассматривая организацию озеленения территорий промышленных (производственных) предприятий, важно отметить, что она определяется особенностями функционально-технического назначения каждого из них. Площадь участков озеленения в пределах площадки предприятия, согласно СН –245-71, ориентировочно определяется из расчета 3 м2 на работающего, а предельный уровень озеленения должен составлять от 15 до 10% от производственной территории.

Участки озеленения территорий специального назначения включают озелененные территории вдоль улиц и дорог, 2 и 3 поясов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, питомники и кладбища.

Зеленые насаждения вдоль улиц и особенно центральных автодорог выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, ветро- и снегозащиты. На дорогах сельских поселений преобладают линейные посадки (1-2 ряда деревьев) и кустарники. Конфигурация озеленения прерывистая (изреженная), мозаичная.

Состояние уличной древесно-кустарниковой растительности не может быть признано удовлетворительным. Часть растительности находится в той или иной степени деградации, т.к., по-видимому, подвергаются воздействию антропо-и техногенных факторов. Степень деградации растительности не определена, т.к. лесопатологические обследования не проводились. В целом, уличное озеленение нарушено и требует восстановления. Недостатки в системе уличного озеленения возможно устранить за счет выбраковки нежизнеспособных деревьев, кустарников и их обновления.

К территориям специального назначения относятся и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до - 300м – 60%, от 300м до1000м – 50%, от 100м и более – 40% (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50м, а при ширине СЗЗ до 100м – не менее 20м.

При этом ширина санитарно-защитных полос для осаждения аэрозолей выбросов может составлять 22-25м, в пределах полосы должно быть 7-10 рядов деревьев и кустарников.

Данные об озеленении санитарно-защитных зон предприятий Худоеланского МО отсутствуют. Однако по опыту других муниципальных образований можно предположить, что озеленение СЗЗ предприятий недостаточно. В этой связи требуется проведение работ по озеленению санитарно-защитных зон всех предприятий населенного пункта в соответствии с действующими нормативными требованиями.

## 4. Экономическая база развития муниципального образования

## 4.1. Отрасли производственной сферы

## 4.1.1. Промышленность

Промышленные предприятия на территории муниципального образования отсутствуют.

## 4.1.2. Сельское хозяйство

Занятость населения обеспечивает, в основном, сельскохозяйственное производство, представленное СХПК «Восход» и КФХ «Слименев», также на территории расположена пилорама ЧП «Петрова».

Долгосрочный план мероприятий комплексного социально-экономического развития муниципального образования предусматривает дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства за счет реконструкции существующих и строительства новых животноводческих ферм, строительства цеха по переработке мяса, реконструкции МТФ в д. Верхний Хингуй, внедрения современных технологий и организации переработки производимой продукции.

Проектом предусмотрено сохранение территорий под разрушенными и недействующими фермами в с. Худоеланское, д. Верхний Хингуй, д. Талый Ключ с целью восстановления функционального назначения с/х объектов и территорий.

## 4.1.3. Внешний транспорт и связь

Худоеланское муниципальное образование пересекает федеральная трасса Р-255 «Сибирь».

Связь обеспечивается операторами сотовой связи «Теле2», «МТС», «Мегафон», «Билайн», а также радиотелефонной связью сельской администрации и отделением почтовой связи.

## 4.1.4. Специальные учебные заведения

Специальных учебных заведений на территории муниципального образования нет.

Таблица 9. Структура кадров производственной сферы Худоеланского МО.

| Градообразующие отрасли | Исходный год | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2022г | 2032г |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 0,06 | 27,52 | 0,072 | 27,59 | 0,081 | 27,65 |
| Транспорт и связь | 0,122 | 55,96 | 0,142 | 54,41 | 0,153 | 52,22 |
| Сельское хозяйство | 0,025 | 11,47 | 0,032 | 12,26 | 0,041 | 13,99 |
| Лесное хозяйство | 0,011 | 5,05 | 0,015 | 5,75 | 0,018 | 6,14 |
| Всего | 0,218 | 100 | 0,261 | 100 | 0,293 | 100 |

## 4.2. Отрасли непроизводственной сферы

К кадрам непроизводственной сферы или сферы услуг относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности данного муниципального образования. В настоящее время численность градообслуживающей группы составляет 0,332 тыс. чел.

В связи с развитием производственной базы поселения, поддержкой малого предпринимательства, увеличением численности непостоянного населения и ростом уровня жизни населения на перспективу намечено увеличение численности кадров сферы услуг (см. таблицу 10) до 0,379 тыс. чел. - на I очередь и 0,417 тыс. чел. - на расчетный срок. В среднесрочной перспективе развитие малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания будет осуществляться за счет расширения сети магазинов и кафе.

Таблица 10. Численность кадров непроизводственной сферы (сферы услуг) тыс. чел.

| Сфера нематериального производства или сфера услуг | Исходный год 2012г | 1 очередь 2022г | Расчетный срок 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | тыс. чел. | тыс. чел. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 0 | 0,003 | 0,005 |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 0,115 | 0,126 | 0,132 |
| Культура | 0,023 | 0,029 | 0,035 |
| Здравоохранение и социальная защита | 0,083 | 0,095 | 0,1 |
| Розничная торговля и общественное питание | 0,079 | 0,082 | 0,089 |
| Управление, безопасность, финансы, страхование | 0,01 | 0,013 | 0,018 |
| Прочие | 0,022 | 0,031 | 0,038 |
| Всего | 0,332 | 0,379 | 0,417 |

Общая численность самодеятельного населения Худоеланского МО (лиц, занятых в экономике) на исходный год составила 0,55 тыс. чел. (23,08% общей численности населения). На перспективу проектом предусматривается увеличение численности занятых в экономике до 0,642 тыс. чел. на I очередь (2022 г.) и до 0,714 тыс. чел. - на расчетный срок (2032 г.) - см. таблицу 11.

Таблица 11. Структура самодеятельного населения Худоеланского МО.

тыс. чел.

|  | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 0,55 | 0,642 | 0,714 |
| в т. ч. производственная сфера | 0,218 | 0,261 | 0,293 |
| непроизводственная сфера | 0,332 | 0,379 | 0,417 |
| индивидуальная трудовая деятельность | 0 | 0,002 | 0,004 |

## 4.3. Система расселения и трудовые ресурсы

За последние 11 лет население Худоеланского МО снизилось на 1112 человек и составило 2383.

Таким образом, численность населения муниципального образования за анализируемый период снизилась на 31,8%.

Схемой территориального планирования Нижнеудинского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2012 г.

Рисунок 1. Динамика численности населения Худоеланского МО, человек на конец года.

Изменение численности населения Худоеланского МО к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлено ниже.

Таблица 12. Численность населения Худоеланского сельского поселения, человек на конец года.

| № п/п | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Верхний Хингуй | 67 | 70 | 72 |
| 2 | д. Кадуй | 103 | 108 | 112 |
| 3 | д. Талый Ключ | 100 | 104 | 107 |
| 4 | п. ж/д ст. Кадуй | 33 | 35 | 35 |
| 5 | п. ж/д ст. Хингуй | 228 | 237 | 244 |
| 6 | с. Худоеланское | 1852 | 1864 | 1873 |
|  | Итого | 2383 | 2418 | 2443 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 2,5% относительно 2012г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, в условиях развития экономической базы численность жителей Худоеланского МО на I очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 2,418 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 2,443 тыс. чел.

Сложившаяся в Худоеланском МО демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

Наряду с естественной убылью, механический отток населения привел к постепенному сокращению численности жителей, за 2001-2012 гг. – на 1112 чел., или на 31,8%.

Тенденция естественной убыли населения за счет превышения смертности над рождаемостью до последнего времени была характерна для России в целом и для Иркутской области, и Худоеланское сельское поселение не является исключением. В последние годы отмечен рост рождаемости, связанный с вступлением в фертильный возраст относительно многочисленных возрастов 80-х годов рождения. Однако даже при реализации намеченного Правительством РФ комплекса мер по улучшению демографической ситуации рождаемость в ближайшие годы, скорее всего, существенно не превысит уровня 16 чел. на 1000 жителей.

Одновременно по области наблюдалась тенденция роста смертности, что связано с ростом заболеваемости и снижением уровня здоровья населения. За 1997-2005 гг. смертность по Иркутской области выросла с 12,6 до 17,0 чел. на 1000 жителей. По прогнозу Областного комитета Госстатистики, достаточно высокий уровень смертности в Иркутской области на ближайшую перспективу сохранится, хотя и наметилась тенденция его снижения (в 2006 г.- 15,1 чел. на 1000 жителей).

Худоеланское МО отличается высоким уровнем смертности, которая, однако, за 2004-2012 гг. уменьшилась с 22,27 до 14,27 чел. на 1000 жителей (см. таблицу 13). В перспективе предполагается снижение уровня смертности в связи с осуществлением предусматриваемых Генеральным планом мероприятий по улучшению экологической ситуации. Кроме того, понизить смертность позволит и совершенствование медицинского обслуживания населения. С учетом роста рождаемости проектом прогнозируется минимальный уровень естественной убыли населения (1 чел. на 1000 жителей) и возможный небольшой естественный прирост к расчетному сроку Генерального плана. Одновременно предполагается, что определяющим фактором формирования населения Худоеланского МО на период до расчетного срока Генерального плана будет смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, обусловленный перспективами развития экономической базы городского поселения и создания новых рабочих мест. Поскольку большую часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать снижение влияния негативных факторов динамики демографической структуры, формирующихся в условиях сохранения естественной убыли населения. К 2022г будет наблюдаться рост численности населения до 2,383 тыс. чел.

Тенденции формирования населения отразились на динамике его демографической структуры. Более заметным стал процесс старения населения, его доля будет увеличиваться (с 26% в 2012г до 30% в 2032г), а доля населения в трудоспособном возрасте снизится (с 43% в 2012г до 40,6% в 2032г).

В результате процессов естественного движения населения численность трудоспособных возрастов будет снижаться. Таким образом, удельный вес лиц в трудоспособном возрасте снизится на 2,4% до расчетного срока Генерального плана. Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 14.

На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов и перспектив экономического развития городского поселения составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок Генерального плана (см. таблицу 15). В связи с миграционным оттоком трудовые ресурсы на I очередь Генерального плана увеличатся незначительно при росте численности занятых в экономике, а к расчетному сроку создание новых рабочих мест и миграционный приток трудоспособных возрастов приведут к росту численности, как трудовых ресурсов, так и занятых в экономике.

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, а также предприятий, организаций и учреждений обслуживания. В перспективе численность градообразующей группы увеличится, что связано с развитием сельского хозяйства. В то же время ожидается рост уровня жизни населения, что приведет к увеличению численности и удельного веса обслуживающей группы до 29,23% - на расчетный срок генерального плана (см. таблицу 16).

Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям, обоснованным в разделах 4.1, 4.2 (Таблица 11).

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, даже в условиях развития экономической базы, численность жителей Худоеланского МО на I очередь Генерального плана (2022 г.) несколько увеличится и составит 2,418 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032 г. до 2,443тыс. чел.

# ГЛАВА II. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ

Схема концептуального развития Худоеланского МО базируется на анализе исторически сложившейся среды. Территория Худоеланского МО - 114 752 га, в него входит 6 населенных пунктов: деревня Верхний Хингуй, деревня Кадуй, деревня Талый Ключ, поселок ж/д станции Кадуй, поселок ж/д станции Хингуй, село Худоеланское. Населенные пункты связаны между собой общей сетью дорог. Через территорию Худоеланского МО проходит магистральный нефтепровод «Омск – Иркутск», ЛЭП – 110 кВ «Худоелань – Н-Удинск». Худоеланское сельское поселение пересекает федеральная трасса Р-255 «Сибирь».

## 5. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов

Генеральный план Худоеланского МО устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

В основу планировочной структуры сельского поселения положена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас. Восточная часть территории Худоеланского МО является наиболее заселенной. По территории муниципального образования проходит Транссибирская железнодорожная магистраль Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги», федеральная автодорога Р-255 «Сибирь», а также два магистральных нефтепровода «Омск-Иркутск» и «Красноярск-Иркутск».

Вне границ населенных пунктов на территории поселения располагаются: объекты добычи полезных ископаемых, объекты специального назначения.

Большая часть территории Худоеланского МО занята землями лесного фонда и землями сельскохозяйственного назначения.

Проектными решениями предложено развитие населенных пунктов с Худоеланское, д. Талый ключ, сохранение территорий, ранее используемых под объектами сельскохозяйственного назначения для развития сельского хозяйства в муниципальном образовании.

## 5.1. Село Худоеланское

Село Худоеланское расположено в восточной части Худоеланского МО. Планировочно-структурным элементом является железная дорога, вдоль которой сформировались кварталы индивидуальной жилой застройки. Основные общественно-деловые зоны расположены по улицам Водопроводная и Московская.

Предложенное проектное решение развития села Худоеланское в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными.

Проектом предлагается размещение индивидуальной жилой застройки в северной части населенного пункта.

Предлагается развитие общественно-деловой застройки в северной части села по улицам Московской и Водопроводной.

Проектными решениями предложено благоустройство территории, примыкающей к зоне общественного центра, а также организация рекреационной территории в восточной части населенного пункта.

На территории населенного пункта предусмотрена территория для развития сельского хозяйства в юго-западной части села.

## 5.2. Деревня Верхний Хингуй

Деревня Верхний Хингуй расположена в северной части Худоеланского МО. Жилая застройка сформирована индивидуальными жилыми домами вдоль единственной улицы Московской.

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру. Проектом предлагается уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Проектом предусмотрено усиление общественно-деловой зоны в южной части населенного пункта.

Размещение объектов социального обеспечения проектными решениями не предусмотрено.

## 5.3. Деревня Кадуй

Деревня Кадуй расположена в северо-восточной части Худоеланского МО. Жилая застройка сформирована индивидуальными жилыми домами вдоль основных улиц Первомайская и Дорожная.

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру. Проектом предлагается уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Проектом предусмотрено усиление общественно-деловой зоны в центральной части населенного пункта.

Размещение объектов социального обеспечения проектными решениями не предусмотрено.

## 5.4. Деревня Талый Ключ

Деревня Талый Ключ расположена в восточной части Худоеланского МО. Планировочная структура сформирована кварталами индивидуальной жилой застройки. Основные общественно-деловые зоны расположены в центре населенного пункта.

Предложенное проектное решение развития села в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными.

Проектом предлагается размещение индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части населенного пункта.

Предлагается строительство детского сада и формирование спортивной площадки по ул. Школьной.

Проектными решениями предложено благоустройство территории, примыкающей к зоне общественного центра и проектируемому детском саду, а также организация рекреационной территории в центральной части населенного пункта.

## 5.5. Поселок ж/д станции Кадуй

Поселок ж/д ст. Кадуй расположен в центральной части Худоеланского МО. Планировочной структурным элементом является железная дорога, вдоль которой сформировалась индивидуальная жилая застройка.

Размещение объектов социального обеспечения проектными решениями не предусмотрено.

## 5.6. Поселок ж/д станции Хингуй

Поселок ж/д ст. Хингуй расположен в северной части Худоеланского МО. Планировочная структура сформирована кварталами индивидуальной жилой застройки.

Предложенное проектное решение развития поселка ж/д ст. Хингуй в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными.

Проектом предлагается размещение индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части населенного пункта.

Размещение объектов социального обеспечения проектными решениями не предусмотрено.

# ГЛАВА III. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

## 7. Настоящее положение

## 7.1. Внешний транспорт

Внешние связи Худоеланского МО поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Худоеланское до административного центра района г. Нижнеудинска по автодороге – 50 км, расстояние от г. Нижнеудинска до г. Иркутска – 560 км.

Железнодорожный транспорт

На территории Худоеланского МО железнодорожный транспорт представлен Транссибирской железнодорожной магистралью, Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги».

Таблица 18. Характеристика участков железной дороги в границах МО.

| Наименование участка | По кол-ву главных путей | Наличие электрификации | Средства автоматики |
| --- | --- | --- | --- |
| Тайшет – Черемхово | Двухпутный | Электрифицированный | Автоблокировка |

Таблица 19. Краткая характеристика железнодорожных станций, расположенных на территории МО.

| № п/п | Отделение дороги | Станции | Тип станции | Класс станции | Километраж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транссибирская железнодорожная магистраль |
| 1 | Иркутское | Хингуй | Промежуточная | 5 | 4703 |
| 2 |  | 4709км | о.п. | - | 4709 |
| 3 |  | Кадуй | о.п. | - | 4715 |
| 4 |  | Худоеланская | Промежуточная | 4 | 4726 |
| 5 |  | 4721км | о.п. | - | 4721 |
| 6 |  | 4737км | о.п. | - | 4737 |

Для обслуживания автотранспорта на территории муниципального образования действует 1 автозаправочный комплекс.

Таблица 20. Краткая характеристика одного автозаправочного комплекса.

| Наименование | Адрес | Объем хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС ЗАО "Иркутскнефтепродукт" | Нижнеудинский район с. Худоеланское | 100 т. | ДТ, бензин |

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Худоеланского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Худоеланского МО проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- Федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, протяженностью 40,6 км;

- местного значения «Подъезд к д. Кадуй», протяженностью 9 км;

- местного значения «Подъезд к д. Талый Ключ», протяженностью 3,5 км;

- местного значения «Подъезд к п. ж.д. ст. Кадуй», протяженностью 12 км;

- местного значения «Подъезд к п. ж/д ст. Хингуй», протяженностью 3 км;

- местного значения «Подъезд к д. Верхний Хингуй», протяженностью 0,3 км;

- местного значения «Подъезд к с. Худоеланское», протяженностью 1 км;

- местного значения «Подъезд к с. Худоеланское», протяженностью 1,5 км;

Одной из основных проблем автодорожной сети Худоеланского МО является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

## 7.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

В состав Худоеланского МО входят 6 населенных пунктов.

Таблица 21. Расстояния между с. Худоеланское и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Худоеланское, км |
| --- | --- |
| деревня Верхний Хингуй | 15 |
| деревня Кадуй | 10 |
| деревня Талый Ключ | 12 |
| поселок ж/д станции Кадуй | 10 |
| поселок ж/д станции Хингуй | 27 |

Населенные пункты Худоеланского МО сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: с. Худоеланское – ул. Водопроводная, ул. Комсомольская и ул. Московская, д. Верхний Хингуй – ул. Московская, д. Кадуй – ул. Первомайская и ул. Дорожная, д. Талый Ключ – ул. Центральная и ул. Школьная, п. ж/д с. Кадуй – ул. Железнодорожная, п. ж/д ст. Хингуй – ул. Железнодорожная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 22. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Худоеланского МО.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С. Худоеланское |  |  |
| 1 | улица Московская | 3,5км | 25-228-837 ОП МП 001 |
| 2 | улица Мира | 0,8 км | 25-228-837 ОП МП 002 |
| 3 | улица Транспортная | 3,0 км | 25-228-837 ОП МП 003 |
| 4 | улица Рабочая | 1,0 км | 25-228-837 ОП МП 004 |
| 5 | улица Майская | 0,9 км | 25-228-837 ОП МП 005 |
| 6 | улица Доозерная | 0,9 км | 25-228-837 ОП МП 006 |
| 7 | улица Заозерная | 0,9 км | 25-228-837 ОП МП 007 |
| 8 | улица Колхозная | 0,9 км | 25-228-837 ОП МП 008 |
| 9 | улица Юбилейная | 0,8 км | 25-228-837 ОП МП 009 |
| 10 | переулок Московский | 0,6 км | 25-228-837 ОП МП 010 |
| 11 | переулок Транспортный | 0,6 км | 25-228-837 ОП МП 011 |
| 12 | переулок Переездный | 0,5 км | 25-228-837 ОП МП 012 |
| 13 | улица Комсомольская | 3,0 км | 25-228-837 ОП МП 013 |
| 14 | улица Новая | 0,6 км | 25-228-837 ОП МП 014 |
| 15 | улица Коммунистическая | 1,5 км | 25-228-837 ОП МП 015 |
| 16 | улица 1 Лесная | 3,0 км | 25-228-837 ОП МП 016 |
| 17 | улица 2 Лесная | 3,0 км | 25-228-837 ОП МП 017 |
| 18 | улица Водопроводная | 1,5 км | 25-228-837 ОП МП 018 |
| 19 | улица 1 Советская | 0,7 км | 25-228-837 ОП МП 019 |
| 20 | улица 2 Советская | 0,7 км | 25-228-837 ОП МП 020 |
| 21 | улица Пионерская | 0,7 км | 25-228-837 ОП МП 021 |
| 22 | улица Гаражная | 0,8 км | 25-228-837 ОП МП 022 |
| 23 | улица Школьная | 0,5 км | 25-228-837 ОП МП 023 |
| 24 | переулок Комсомольский | 1,0 км | 25-228-837 ОП МП 024 |
| 25 | переулок 1Восточный | 0,6 км | 25-228-837 ОП МП 025 |
| 26 | переулок 2Восточный | 0,6 км | 25-228-837 ОП МП 026 |
| 27 | переулок 1Водопроводный | 0,6 км | 25-228-837 ОП МП 027 |
| 28 | переулок 2Водопроводный | 0,6 км | 25-228-837 ОП МП 028 |
| 29 | переулок 1Лесной | 0,8 км | 25-228-837 ОП МП 029 |
| 30 | переулок 2Лесной | 0,8 км | 25-228-837 ОП МП 030 |
| 31 | переулок 3Лесной | 0,8 км | 25-228-837 ОП МП 031 |
| 32 | дорога до кладбища «Маяк» | 1,5 км | 25-228-837 ОП МП 032 |
|  | Итого: | 37,7 км |  |
|  | Д. Кадуй |  |  |
| 33 | улица Первомайская | 1,8 км | 25-228-837 ОП МП 033 |
| 34 | улица Дорожная | 1,0 км | 25-228-837 ОП МП 034 |
|  | Итого: | 2,8 км |  |
|  | Поселок ж/д станции Кадуй |  |  |
| 35 | улица Железнодорожная | 2,0 км | 25-228-837 ОП МП 035 |
| 36 | улица Транспортная | 1,5 км | 25-228-837 ОП МП 036 |
|  | Итого: | 2,5 |  |
|  | Д. Верхний Хингуй |  |  |
| 37 | улица Московская | 2,0 км | 25-228-837 ОП МП 037 |
| 38 | улица Новая | 1,0 км | 25-228-837 ОП МП 038 |
| 39 | дорога до кладбища | 0,8 км | 25-228-837 ОП МП 039 |
|  | Итого: | 3,8 км |  |
|  | Поселок ж/д станции Хингуй |  |  |
| 40 | улица Вокзальная | 2,0 км | 25-228-837 ОП МП 040 |
| 41 | улица Центральная | 2,0 км | 25-228-837 ОП МП 041 |
| 42 | улица Лесная | 1,0 км | 25-228-837 ОП МП 042 |
| 43 | улица Школьная | 0,8 км | 25-228-837 ОП МП 043 |
| 44 | переулок Лесной | 0,7 км | 25-228-837 ОП МП 044 |
| 45 | дорога до кладбища | 6,0 км | 25-228-837 ОП МП 045 |
|  | Итого: | 12,5 км |  |
|  | Д. Талый Ключ |  |  |
| 46 | улица Центральная | 3,0 км | 25-228-837 ОП МП 046 |
| 47 | улица Школьная | 1,5 км | 25-228-837 ОП МП 047 |
| 48 | дорога до кладбища | 2,5 км | 25-228-837 ОП МП 048 |
|  | Итого: | 7 км |  |
|  | Итого: | 66,3 км |  |

Таблица 23. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 66,3 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 397800 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Худоеланского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- имеют недостаточную ширину проезжей части - 4-6м;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

## 7.3 Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта

На территории Худоеланского МО в северо-восточной части села Худоеланского размещена одна АЗС - на пересечении автодороги федерального значения Р-255 «Сибирь» и автодороги местного значения «Подъезд к селу Худоеланское».

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2010г составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 310 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью два поста;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

## 7.4. Трубопроводный транспорт

По территории Худоеланского МО вдоль автодороги Федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, проходит нефтепровод «Омск-Иркутск», протяженностью в границах МО – 38,25 км.

## 8. Проектное решение

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения генплана по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со схемой территориального планирования Нижнеудинского района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Худоеланского МО предусмотрено:

- реконструкция автодороги «Подъезд к д. Кадуй», протяженностью 9 км;

- реконструкция автодороги «Подъезд к д. Талый Ключ», протяженностью 3,5 км;

- реконструкция автодороги «Подъезд к п. ж.д. ст. Кадуй», протяженностью 12 км;

- реконструкция автодороги «Подъезд к п. ж/д ст. Хингуй», протяженностью 3 км;

- реконструкция автодороги «Подъезд к д. Верхний Хингуй», протяженностью 0,3 км;

- реконструкция автодороги «Подъезд к с. Худоеланское», протяженностью 1 км;

- реконструкция автодороги «Подъезд к с. Худоеланское», протяженностью 1,5 км.

## 8.1. Улично-дорожная сеть

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1-2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории д. Верхний Хингуй, д. Кадуй, д. Талый Ключ, п. ж\д ст. Хингуй, c. Худоеланское, п. ж\д ст. Кадуй внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участки автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Подъезд к д. Кадуй», протяженностью 1,07км; «Подъезд к д. Талый Ключ», протяженностью 1,76км; «Подъезд к c. Худоеланское», протяженностью 4,39км в составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 24.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| д. Верхний Хингуй | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,76 | 2,18 | 0,00 | 0,58 |
|  | главных улиц | км | 0,89 | 0,89 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,87 | 1,29 |  | 0,58 |
| д. Кадуй | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,80 | 3,22 | 0,49 | 1,09 |
|  | главных улиц | км | 1,07 | 1,07 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 4,15 | 2,15 | 0,5 | 1,5 |
| д. Талый Ключ | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 8,61 | 2,73 | 2,01 | 3,87 |
|  | главных улиц | км | 1,76 | 1,76 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 7,2 | 1,0 | 2,01 | 4,2 |
| п. ж\д ст. Хингуй | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 9,60 | 6,48 | 0,00 | 3,12 |
|  | главных улиц; | км | 0,00 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 9,60 | 6,48 |  | 3,12 |
| c. Худоеланское | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 47,15 | 38,61 | 0,90 | 7,64 |
|  | главных улиц | км | 4,39 | 4,39 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 42,64 | 34,22 | 0,90 | 7,52 |
|  | проездов | км | 0,12 |  |  | 0,12 |
| п. ж\д ст. Кадуй | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,61 | 0,75 | 1,48 | 2,38 |
|  | главных улиц | км | 0,00 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 4,61 | 0,75 | 1,48 | 2,38 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

## 8.2. Легковой транспорт

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 2,44 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 855 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 4 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью четыре поста - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Худоеланское МО дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

## 8.3. Внешние дороги

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты федерального значения

При внесении изменений в генеральный план в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007г. за N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы в зависимости от класса (или) категории автомобильных дорог. С учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Для автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь», общей протяженностью в границах муниципального образования 40,6 км. Ширина придорожной полосы устанавливается в размере – 75 метров.

Для улучшения обслуживания населения общественным транспортом в каждом населенном пункте либо на автомобильной дороге, относительно которой населенный пункт находится в пешеходной доступности, администрация Худоеланского муниципального образования планирует организовать оборудованные остановочные пункты под развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.).

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных, общей протяженностью 44,2 км;

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 8,11км;

- реконструкция улиц в жилой застройке, второстепенных, общей протяженностью 45,86км;

- строительство главных улиц, общей протяженностью 0,12км;

- строительство улиц в жилой застройке, второстепенных, общей протяженностью 24,2км;

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Худоеланского МО. Карте населенных пунктов: п. ж\д ст. Кадуй, д. Талый Ключ, д. Кадуй, д. Верхний Хингуй с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Худоеланского МО».

# ГЛАВА IV. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

## 9. Настоящее положение

## 9.1. Водоснабжение

Источниками водоснабжения по территории Худоеланского МО являются артезианские скважины и шахтные колодцы. Среднесуточный расход воды составляет 280 м³/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории Худоеланского МО составляет 1,8 км, трубопроводы чугунные диаметром Ду=200мм. Процент износа сетей составляет 70%.

На территории МО артезианские скважины расположены в следующих населенных пунктах:

- с. Худоеланское, ул. Майская, 6а;

- с. Худоеланское, ул. Заозерная, 14а;

- с. Худоеланское, ул. Транспортная, 6а;

- с. Худоеланское, ул. Пионерская, 10Б;

- с. Худоеланское, ул. Транспортная, 67А;

- д. Верхний Хингуй. ул. Новая, 9а;

- д. Талый Ключ, ул. Центральная, 10;

- п. ж/ст. Хингуй, ул. Центральная, 17;

- п. ж/д ст. Хингуй, ул. Школьная, 3;

- п. ж/д ст. Кадуй, ул. Железнодорожная, 41.

## 9.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

## 9.3. Ливневая канализация

Ливневая канализация отсутствует.

## 10. Проектное решение

## 10.1. Водоснабжение

Население Худоеланского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 21443 человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 524,02 м³/сутки.

Таблица 25. Водопотребление на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушени, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Верхний Хингуй | 0,072 | 150 | 1,1 | 1,3 | 15,44 | 3чх1х5 | 54 | 2 | 56 |
| д.Кадуй | 0,112 | 150 | 1,1 | 1,3 | 24,02 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| д.Талый Ключ | 0,107 | 150 | 1,1 | 1,3 | 22,95 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| П.ж/д ст.Кадуй | 0,035 | 150 | 1,1 | 1,3 | 7,51 | 3чх1х5 | 54 | 1 | 56 |
| П.ж/д ст.Хингуй | 0,244 | 150 | 1,1 | 1,3 | 52,34 | 3чх1х5 | 54 | 7 | 61 |
| с.Худоеланское | 1,873 | 150 | 1,1 | 1,3 | 401,76 | 3чх1х10 | 108 | 50 | 158 |
| Итого | 2,443 |  |  |  | 524,02 |  | 378 | 66 | 444 |

Водоснабжение населённых пунктов Худоеланского МО осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны ликвидироваться.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 25, общий пожарный и аварийный запасы равны 444 м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 26. Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных) м³ |
| --- | --- |
| д. Верхний Хингуй | 2х50 |
| д. Кадуй | 2х50 |
| д. Талый Ключ | 2х50 |
| п. ж/д ст. Кадуй | 2х50 |
| п. ж/д ст. Хингуй | 2х50 |
| с. Худоеланское | 2х100 |
| Всего | 10х50,2х100 |

## 10.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Водоотведение с. Худоеланское проектируется условно - 100 м3/сутки со строительством современных очистных сооружений. Выпуск очищенных сточных вод проектируется в местные водоёмы или на рельеф. В остальных населенных пунктах муниципального образования строительство объектов канализации не предусмотрено.

Выполняется строительство современных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвоживанием с последующей отвозкой и утилизацией. После очистки качество очищенной воды должно быть в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Также в населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

От объектов соцкультбыта МО, к которым не подведена централизованная канализация, водоотведение осуществляется автотранспортом на КОС.

## 10.3. Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Худоеланского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно быть соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Таблица 27. Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок.

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства 1 очереди | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут. | Резервуары чистой воды, м³ | Водопровод, км | Водопровод, км |
| д. Верхний Хингуй | 15,44 | 2х50 | 2d=100=0.275 d=100=0.377 | d=100=1.536 |
| д. Кадуй | 24,02 | 2х50 | d=100=2.289 | d=100=2.289 d=100=1.884 |
| д. Талый Ключ | 22,95 | 2х50 | 2d=100=1.196 2d=100=0.986 | 2d=100=0.497 |
| П. ж/д ст. Кадуй | 7,51 | 2х50 | 2d=100=0.299 | d=100=2,289 d=100=1.884 |
| П. ж/д ст. Хингуй | 52,34 | 2х50 | 2d=100=0,316 | 2d=100=1.110 d=100=2.526 |
| с. Худоеланское | 401,76 | 2х100 | d=100=1.264 d=100=1.409 d=100=0.629 2d=150=0.804 | d=100=1,421 d=100=1.309 d=100=2.799 d=100=0.790 2d=100=0.370 d=150=1.279 d=150=0.762 |

Таблица 28. Объекты строительства канализации на расчетный срок.

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Канализационные очистные сооружения, м³/сут. | Трубопровод, км. |
| д. Верхний Хингуй | - | - |
| д. Кадуй | - | - |
| д. Талый Ключ | - | - |
| п. ж/д ст. Кадуй | - | - |
| п. ж/д ст. Хингуй | - | - |
| с.Худоеланское | 100 | d=200=1.195 d=200=2.832 |

# ГЛАВА V. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

## 11. Настоящее положение

В Худоеланском МО - 3 котельных. Жилая 1-2-хэтажная застройка, в основном, усадебного типа, неблагоустроенная, с печным отоплением.

Таблица 29.

| № | Месторасположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная амбулатории с. Худоеланское, ул. Московская,102Б | 0,9 Гкал/час |
| 2 | Котельная МОУ СОШ с. Худоеланское, ул. Школьная,1 | 1 Гкал/час |
| 3 | Котельная психбольницы с. Худоеланское, ул. Транспортная,7 | 0,6 Гкал/час |

## 12. Проектное решение

Проектируемые объекты социального назначения на I очередь и расчетный срок, по возможности, подключаются к существующим котельным, либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

- Детский сад на 20 мест (0,07 Гкал/час) д. Талый Ключ – на I очередь и кафе на 50 мест (0,06Гкал/час) с. Худоеланское – на расчетный срок оборудуются эл. бойлерами.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Примечание. Расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных.

На I очередь

- с. Худоеланское - Детский сад на 100 мест (0,27 Гкал/час) присоединяется к котельной существующей школы через новый участок теплосети 2d-50 мм – 50 м.

-строительство котельной клуба на 50 мест (0,07 Гкал/час) д. Талый Ключ.

На расчетный срок

- строительство котельной детского сада на 50 мест (0,14 Гкал/час).

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

# ГЛАВА VI. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

## 13. Существующее положение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Худоеланского МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Худоеланского МО осуществляется от подстанции «Худоеланская тяговая», находящейся в собственности ВСЖД РАО РЖД.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Худоеланского муниципального образования. Инженерная подготовка территории».

## 13.1. Надежность электроснабжения

Для повышения надежности электроснабжения требуется строительство ПС «Худоеланская» (название условное) в селе Худоеланское, получающей питание от ПС110/35/10кВ «Шеберта», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети».

## 13.2. Расчетные электрические нагрузки

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Худоеланском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок по площадкам нового строительства представлены в таблицах 31 и 32.

На первую очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Худоеланского МО в период до 2022г.

На расчетный срок.

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

Таблица 30. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок.

| № | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Первая очередь |  | 1,42 |  |
| 2 | Расчетный срок | 2,76 | 1,42+1,34 |  |

## 14. Проектное решение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 35-10кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Худоеланского МО на уровне 2032г предусматривается от  проектируемой ПС35/10кВ «Худоеланская».

На первую очередь

Строительство ПС «Худоеланская» (название условное) в селе Худоеланское напряжением 35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х2,5МВА.

Строительство ВЛ35кВ от ПС110/35/10кВ «Шеберта» до проектируемой ПС  «Худоеланская».

Примечание. Для улучшения качества электроснабжения предусмотреть строительство распределительных сетей 0,4-10кВ в селах Верхний Хингуй и Худоеланское. В настоящее время указанные населенные пункты запитаны от сетей ВСЖД.

д. Верхний Хингуй – строительство ТП(1х63кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Худоеланская» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Кадуй – строительство ТП(1х100кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Худоеланская» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Талый Ключ – строительство ТП(1х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Худоеланская» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п.ж/д ст. Кадуй – строительство ТП(1х25кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Худоеланская» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п.ж/д ст. Хингуй – строительство ТП(1х100кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Худоеланская» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Худоеланское – строительство ТП(1х1000кВА), ТП(1х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Худоеланская» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 31. Нагрузки нового строительства на первую очередь.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| д. Верхний Хингуй | 2 | 30 | - | 30 |
| д. Кадуй | 4 | 60 | 3 | 63 |
| д. Талый Ключ | 5 | 75 | 225 | 300 |
| п. ж/д ст. Кадуй | 1 | 15 | - | 15 |
| п. ж/д ст. Хингуй | 3 | 45 | - | 45 |
| с. Худоеланское | 39 | 585 | 390 | 975 |
| Итого | 54 | 810 | 618 | 1428 |

На расчетный срок

д. Верхний Хингуй – строительство ТП(1х25кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Худоеланская» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Кадуй – строительство ТП(1х100кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Худоеланская» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Талый Ключ – строительство ТП(1х100кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Худоеланская» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. ж/д ст. Хингуй – строительство ТП(1х250кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Худоеланская» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Худоеланское – строительство ТП(2х630кВА), ТП(1х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Худоеланская» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 32. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| д. Верхний Хингуй | 1 | 15 | - | 15 |
| д. Кадуй | 3 | 45 | - | 45 |
| д. Талый Ключ | 3 | 45 | - | 45 |
| п.ж/д ст. Кадуй | - | - | - | - |
| п.ж/д ст. Хингуй | 7 | 105 | 16 | 121 |
| с. Худоеланское | 54 | 810 | 310 | 1120 |
| Итого | 68 | 1020 | 326 | 1346 |

Таблица 33.

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая нагрузка с учетом договоров и ТУ | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | существ. | проект. 2022г (2032г) | всего на ПС | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ |
| Худоеланская | 35/10 | - | 2х2,5 | - | - | 1,42 | 1,42 | 1,34 | 2,76 |

# ГЛАВА VII. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

## 15. Существующее положение

## 15.1. Телефонизация

Основным поставщиком услуг проводной телефонной связи Худоеланского МО является ОАО «Ростелеком». Услуги беспроводной телефонной связи населению предоставляют операторы сотовой связи стандарта GSM 900/1800 ЗАО «Байкалвестком», ОАО «Мегафон», «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), «Билайн» (антенно-мачтовое оборудование установлено в селе Худоеланское).

Операторами сотовой связи предоставляются услуги междугородной, международной связи, услуги коммутируемого доступа в Интернет.

В рамках проекта «Универсальные услуги связи» в д. Кадуй, д. Талый Ключ, п.ж/д ст. Хингуй, с. Худоеланском установлены таксофоны ОАО «Ростелеком».

Таблица 34. Общая информация об АТС.

| Адрес АТС | Тип АТС | Монтированная емкость, №№ | Используемая емкость, №№ | Емкость, имеющая выход на АМТС, №№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Худоеланское, ул. Московская, 77А | МС 240 | 120 | 92 | 120 |

Телеграфная связь и передача данных осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа, предоставляющими все виды современной связи (ПД, выход в Интернет, IP-телефонию, организацию видеоконференций и т. п.) по цифровым междугородным каналам.

## 15.2. Радиофикация и телевидение

Жители Худоеланского МО получают теле- и радиосигнал от передатчиков РТС, установленных на антенно-мачтовом сооружении высотой 110м, местонахождение которого Иркутская область, Нижнеудинский район, 250м на северо-восток от километрового столба автодороги «Нижнеудинск – Боровинок». Кроме того, на данном антенно-мачтовом сооружении установлено оборудование телевизионной станции 12 ТВК.

## 16. Проектное решение

## 16.1.Телефонизация

При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи Худоеланского МО предполагается, что на конец расчетного периода основным поставщиком услуг проводной телефонной связи будет ОАО «Ростелеком». Кроме того, услуги телефонной связи будут предоставлять операторы сотовой связи стандарта GSM 900/1800 ЗАО «Байкалвестком», «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Билайн, ОАО «Мегафон».

Таблица 35. Расчет потребности в телефонных номерах жилого фонда.

| Населенный пункт | Численность населения существующая, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Прирост населения, чел. | Потребность в телефонных номерах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Верхний Хингуй | 67 | 72 | 5 | 2 |
| д. Кадуй | 103 | 112 | 9 | 3 |
| д. Талый Ключ | 100 | 107 | 7 | 2 |
| п.ж/д ст. Кадуй | 33 | 35 | 2 | 1 |
| п.ж/д ст. Хингуй | 228 | 244 | 16 | 5 |
| с. Худоеланское | 1852 | 1873 | 21 | 7 |
| Итого | 2383 | 2443 | 60 | 20 |

Для жилого сектора, при условии, что в каждом доме или квартире будет установлен один телефонный аппарат и средней численности семьи 3 человека, телефонная плотность на 1000 жителей будет составлять:   1000 / 3 = 333 телефона.

Количество телефонных аппаратов, при условии полного удовлетворения потребности жилого сектора, должна составлять:  60 / 1000 * 333 =20 номеров.

Таблица 36. Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания на первую очередь.

| Объекты соцкультбыта | д. Верхний Хингуй | д. Кадуй | д. Талый Ключ | п. ж/д. ст. Кадуй | п. ж/д. ст. Хингуй | с. Худоеланское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детсад |  |  | 1х20 (1) |  |  | 1х100 (1) |
| Клуб |  |  | 1х50 (1) |  |  |  |
| Предприятие бытового обслуживания |  |  |  |  |  | 1х10 (1) |
| Итого | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

Примечание. В скобках указана потребность в телефонных номерах.

Таблица 37. Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания на расчетный срок.

| Объекты соцкультбыта | д. Верхний Хингуй | д. Кадуй | д. Талый Ключ | п. ж/д. ст. Кадуй | п. ж/д. ст. Хингуй | с. Худоеланское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детсад |  |  |  |  |  | 1х50 (1) |
| Кафе |  |  |  |  |  | 1х50 (1) |
| Предприятие бытового обслуживания |  |  |  |  | 1х4 (1) |  |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

Потребность в телефонных номерах (27 на расчетный срок) предлагается удовлетворить за счет расширения существующей АТС. Основной прирост числа абонентов телефонной связи будет получен за счет беспроводной связи и дальнейшего расширения и удешевления услуг сотовой, транкинговой, пейджинговой связи, представляемой операторами сотовой связи.

## 16.2. Радиофикация и телевидение

После 2015г. планируется установить цифровой телевизионный передатчик в деревне Верхний Хингуй.

В состав первого пакета цифрового телерадиовещания входят:

Телеканалы

- Первый канал

- НТВ

- Петербург 5 канал

- Россия 1 (бывший телеканал Россия)

- Россия К (бывший телеканал Культура)

- Россия 2 (бывший телеканал Спорт)

- Россия 24 (бывший телеканал Вести)

- Детско-юношеский канал Карусель (продукт совместного производства ВГТРК и ОАО «Первый канал»)

Радиоканалы

- Радио России

- Радио «Маяк»

- Вести FM.

# ГЛАВА VIII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 17. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях улучшения качества атмосферного воздуха проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Выявление основных источников загрязнения.

- Проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

- Организация санитарно-защитного барьера между территориями предприятий и территориями жилой застройки.

- Развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автодорогах.

- Разработка проектов ПДВ и обоснование достаточности нормативных размеров СЗЗ для обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха.

Таким образом, при реализации данных природоохранных мероприятий в перспективе можно добиться улучшения состояния атмосферного воздуха и тем самым снизить антропогенную нагрузку на ОПС.

Реализация мероприятий позволит сохранить состояние воздушного бассейна при одновременном увеличении экономического потенциала муниципального образования.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна в первую очередь уменьшит количество ЗВ в атмосфере. Использование нетрадиционных видов энергии позволит сократить поступления в воздушный бассейн оксидов азота, окиси углерода, сернистого газа, пыли и др. веществ.

## 18. Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами и устранению загрязнения почв

- Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования.

- Организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

- Оборудование во всех поселениях контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора (в том числе и частном секторе).

- Установка мусорных урн в общественных местах.

- Требуется ликвидировать восемь несанкционированных свалок с организацией территории для пункта сортировки и прессования мусора с дальнейшей транспортировкой на планируемый полигон ТБО.

- Строительство трех полигонов ТБО на территории района (СЗЗ - 1000). Для Худоеланского МО близлежащий полигон будет расположен в Солонецком МО.

- Строительство нового скотомогильника рядом с проектируемым полигоном ТБО.

## 19. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

- Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

- Разработка решений по охране подземных вод муниципального образования.

- Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

- Внедрение мониторинга качества и режима подземных вод Худоеланского МО.

- Безотлагательная разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Худоеланского МО с учетом новой редакции Водного кодекса РФ от 03.06.2006г №74–ФЗ, с изменениями от 06.12.2011 года.

- Установка органами местного самоуправления правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд.

- Обязательное осуществление физическими и юридическими лицами водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов при их использовании в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

- Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.

- Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий.

- После очистки качество очищенной воды должно быть соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

- Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах.

- Оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорении и истощения вод.

## 20. Мероприятия по охране животного мира

Для охраны и воспроизводства растительности и дикой фауны, обитающей на территории муниципального образования, необходимо проведение мероприятий по:

- Снижению загрязнения природной среды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

- Соблюдению правил лесопользования и пожарной безопасности.

- Охране ягодников, пастбищ.

## 21. Мероприятия по озеленению

- Проведение восстановительных работ – подсадка и посадка растений, постоянный уход за ними, должное содержание, улучшение почвенно-грунтовых условий и т.п.;

- Разработка и внедрение общепоселковой системы озеленения для улучшения состояния зеленого фонда Худоеланского МО.

## 22. Мероприятия по охране от физических факторов окружающей среды

- Внедрение мониторинга воздействия физических факторов на территории жилой застройки.

- Организация мониторинга санитарно-гигиенического состояния Худоеланского МО (замеры шума).

- Разработка карты шумового дискомфорта.

- В населенных пунктах п. жд. ст. Хингуй, п. жд. ст. Кадуй и с. Худоеланское предусмотреть шумозащитные экраны от вредного воздействия железной дороги.

- Проведение исследования концентраций радона в подвальных помещениях поселков Худоеланского МО.

- Определение закономерности распределения и аккумуляции загрязнения территории природными и техногенными радионуклидами.

- Проведение радиоэкологическое районирование территории по степени благоприятности для застройки и проживания.

# ГЛАВА IX. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

## 23. Настоящее положение

На территории Худоеланского МО практически отсутствуют неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям. Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки на территориях с нарушенной организацией отвода поверхностных вод.

В целях создания благоприятных условий необходимо выполнение мероприятие по инженерной подготовке территории:

- рекультивация, нарушенных территорий;

- организация отвода поверхностных вод.

## 23.1. Нарушенные территории

На территории Худоеланского МО велась добыча полезных ископаемых ОАО «Востсибэнергоуголь». Площадь разрабатываемого участка составляла около 9-10 га.

После окончания горных работ и в процессе разработки месторождения нарушенные земли должны приводится в состояние, пригодное для использования либо благоприятное для самозарастания. При этом сроки возврата земель землевладельцу должны быть минимальными.

Нарушение земель на площади указанных запасов происходило в результате образования карьерных выработок и других земляных работ.

## 23.2. Нарушенная организация отвода поверхностных вод

В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен ее создают организованную закрытую систему водоотвода. Для отвода поверхностного стока с боковых склонов в соответствии с планировкой улиц проектируют боковою сеть водостоков.

В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

## 24. Проектное решение

## 24.1. Рекультивация подработанных земель

На территории Худоеланского МО выработки должны рекультивироваться. Основными этапами рекультивации являются: технический и биологический.

Технический этап рекультивации включает:

- засыпка выработанного пространства породами вскрыши;

- выполаживание откосов и выработок;

- планировка поверхности овалов;

- планировка автодорог.

Рельеф спланированной поверхности должен быть ровным и иметь уклон 2-3 градуса для стока атмосферных осадков. Покрытие поверхности отвала плодородным или потенциально плодородным грунтом.

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических или лесохозяйственных мероприятий, направленных на возобновление флоры на нарушенных землях.

## 24.2. Организация поверхностного стока

Общим для населённых пунктов мероприятием по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока.

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт. Необходимо выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1,0м.

# ГЛАВА X. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

## 25. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения I очереди строительства (2,418 тыс. чел.) определен в объеме 45,972 тыс. м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 19 м² на одного жителя.

Проектом на I очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1-этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание 1 очереди реализации Генерального плана. Таким образом, доля жилого фонда, выбывающего по причине сверхнормативного износа, составляет 1,5% (0,624 тыс. кв. м). Таким образом, сохранению подлежит 39,905 тыс. кв. м (96,7%) существующего жилого фонда. Структура выбывающего жилищного фонда по населенным пунктам и по причинам сноса приведена в таблице 38.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на 1 очередь строительства составит 6,037 тыс. м² общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, в основном, на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья. На 1 очередь в общей площади проектируемого жилищного фонда учитываются площади жилых домов садоводств, переводимых в зону жилой застройки.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на 1 очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности: в 1-2-усадебных жилых домах общей площадью 6,037 тыс.м².

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на 1 очередь реализации Генерального плана приведено в таблице 39.

## 26. Культурно-бытовое строительство

Размещение объектов обслуживания поселкового значения представлено в таблице 40.

Для расчета потребности в объектах обслуживания поселкового значения численность населения по поселкам принята ниже расчетного срока, что обусловлено прогнозом динамики численности населения Худоеланского МО, которая составит 2,418 тыс. чел.

Большинство мероприятий, запланированных Генеральным планом, предлагаются к исполнению ещё на 1 очередь. Среди них строительство 2 детских садов в д. Талый Ключ и с. Худоеланское, клуба в д. Талый Ключ, спортивных площадок и предприятий бытового обслуживания.

Таблица 40. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения на I очередь строительства.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс.чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | д. Верхний Хингуй | д. Кадуй | д. Талый Ключ | п ж/д ст. Кадуй | п ж/д ст. Хингуй | с. Худоеланское | Худоеланское МО |
|  | 0,07 | 0,108 | 0,104 | 0,035 | 0,237 | 1,864 | 2,418 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 8 | 13 | 12 | 4 | 28 | 224 | 290 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 515 | 515 |
| Дополнительная потребность | 8 | 13 | 12 | 4 | 28 | - | 66 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - т50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 3,5 | 5,4 | 5,2 | 1,75 | 11,85 | 93,2 | 120,9 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
| Дополнительная потребность | 3,5 | 5,4 | 5,2 | 1,75 | 11,85 | 38,2 | 65,9 |
| Предложения по размещению |  |  | 20 |  |  | 100 | 120 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 33 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| Дополнительная потребность | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 6 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - т18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 34 | 44 |
| Существующие объекты | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 100 | 140 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 37* порций в сутки/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 2,59 | 3,996 | 3,848 | 1,295 | 8,769 | 68,968 | 89,466 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 2,59 | 3,996 | 3,848 | 1,295 | 8,769 | 68,968 | 89,466 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1объект /10000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 60 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 4,2 | 6,48 | 6,24 | 2,1 | 14,22 | 111,84 | 145,08 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 391,5 | 391,5 |
| Дополнительная потребность | 4,2 | 6,48 | 6,24 | 2,1 | 14,22 | - | 33,24 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7 га общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,049 | 0,0756 | 0,0728 | 0,0245 | 0,1659 | 1,3048 | 1,6926 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,049 | 0,0756 | 0,0728 | 0,0245 | 0,1659 | 1,3048 | 1,6926 |
| Предложения по размещению |  | 1 площадка |  |  |  | 1 площадка | 2 площадки |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 6 | 9 | 8 | 3 | 19 | 149 | 193 |
| Существующие объекты | 25 | 25 | 25 | - | 40 | 200 | 315 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Предложения по размещению |  |  | 50 |  |  |  | 50 |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс.ед.хран./1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность тыс. ед. хранения | 0,315 | 0,486 | 0,468 | 0,1575 | 1,0665 | 8,388 | 10,881 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 14,205 | 14,205 |
| Дополнительная потребность | 0,315 | 0,486 | 0,468 | 0,1575 | 1,0665 | - | 2,493 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 335 м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 21 | 32,4 | 31,2 | 10,5 | 71,1 | 559,2 | 725,4 |
| Существующие объекты | 48 | 50 | 53 | 60 | 60 | 1469,8 | 1740,8 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | 11,1 | - | 11,1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 75 | 97 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 75 | 97 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, объектов | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность операционных касс | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |

## 27. Ориентировочный расчет стоимости строительства

Расчет ориентировочного объема инвестиций по I этапу реализации проектных решений Генерального плана произведен в ценах IV квартала 2009г на основании показателей типовых проектов, а также проектов, разработанных для г. Иркутска, укрупненных показателей сметной стоимости строительства для г. Иркутска, базовых технико-экономических показателей объектов жилищно-гражданского назначения и справочных материалов.

Расчет стоимости жилищного строительства произведен на основании данных Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве администрации Иркутской области о средней стоимости строительства 1м² общей площади квартир жилых домов в IV квартале 2009г.

Перерасчет стоимости строительства в цены IV квартала 2009г из цен 1991г для прочих объектов промышленно-гражданского строительства произведен с коэффициентом к=62,82. Стоимость строительства из цен 1984г в цены 1991г пересчитана в соответствии с письмами Госстроя СССР от 06.09.1990 № 14-Д, от 12.09.1990 № 15-Д и с распоряжением Иркутского облисполкома от 30.11.1990 № 1036-р. По типовым проектам базовые цены пересчитаны в местные условия с к=1,6. Внутриплощадочные затраты по детским дошкольным учреждениям приняты в размере 26%, по общеобразовательным школам – 21%, другим объектам культурно-бытового и коммунального назначения – в размере 15% объектной стоимости строительства. Прочие затраты приняты в размере 15% стоимости строительства по главам 1-7.

Расчет произведен для условий подрядного способа строительства.

Таблица 41. Ориентировочный объем инвестиций на 1 очередь строительства по основным группам объектов (млн. руб.).

|  | За период с исходного года по конец первой очереди |
| --- | --- |
| 1. Жилищное строительство | 211,295 |
| 2. Строительство социально-бытовых объектов - всего | 53,721 |
| в т. ч. объектов просвещения | 43,056 |
| здравоохранения | - |
| культуры | 10,665 |
| торговли и общественного питания | - |
| коммунально-бытового обслуживания | - |
| физкультуры и спорта | - |
| 3. Благоустройство - всего |  |
| озеленение и благоустройство | 460,6 |
| Всего |  |
| Стоимость строительства, тыс. руб. | 725,616 |

# ГЛАВА XI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 28. Использование территории

Территория Худоеланского муниципального образования в проектных границах поселения составляет 114752 га.

Таблица 42. Проектное использование территории Худоеланского МО.

| Территории | га |
| --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 678,44 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования | 2,51 |
| Зоны размещения объектов школьного и внешкольного образования | 2,67 |
| Итого в пределах жилой застройки | 683,62 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5,83 |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | 0,73 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 1,27 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 1,95 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 9,78 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |
| Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности | 7,04 |
| Зоны размещения коммунальных и складских объектов | 0,17 |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 7,21 |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 1,24 |
| Зоны размещения объектов транспорта | 632,98 |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 634,22 |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 12510,93 |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 40,87 |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного назначения | 12551,80 |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Зоны парков, скверов и бульваров | 56,16 |
| Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта | 4,08 |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 60,24 |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Зоны природных территорий | 1295,13 |
| Зоны, занятые лесами | 90473,90 |
| Зоны территории болот | 8797,21 |
| Зоны водных объектов | 63,66 |
| Итого в пределах зон природного назначения | 100629,90 |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Зоны озеленения специального назначения | 167,96 |
| Зоны объектов специального назначения | 0,44 |
| Зоны кладбищ | 6,83 |
| Итого в пределах зон специального назначения | 175,23 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 114752 |

## 29. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд для Худоеланского МО на расчетный срок Генерального плана (2032г) определен в объеме 51,303 тыс. м² общей площади при средней обеспеченности 22м² на одного жителя.

Жилищный фонд Худоеланского МО составляет 41,249 тыс. м² общей площади, отличается хорошим техническим состоянием. К сносу предлагаются некапитальные одноэтажные дома. Общий объем убыли жилищного фонда составит 1,508 тыс.м² общей площади или 3,7% существующего фонда. Предполагается, что вне зоны реконструкции в частном секторе замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно.

Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок составит 39,741 тыс.м² общей площади, структура его этажности и размещение по территории сельского поселения отражены в таблице 43. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 11,562 тыс. м² общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, главным образом, на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов и на участках, выделенных под индивидуальное строительство. Проектируемый жилфонд составляет 1-этажная застройка.

Предлагаемая структура застройки сбалансирована по этажности и типам жилья. Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по населенным пунктам и по этажности на расчетный срок приведено в таблице 44.

Средняя плотность населения в жилой застройке по проекту составит 3,6 чел./га. Такой низкий уровень плотности обусловлен тем, что 99% территории жилой застройки (678,435га из 683,611га) приходится на кварталы малоэтажных жилых домов.

## 30. Культурно-бытовое строительство

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Численность постоянного населения Худоеланского МО на расчетный срок принимается равной 2,443 тыс. чел. при стабилизации демографической ситуации. На исходный год разработки Генерального плана численность населения составила 2,383тыс. чел. На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок Генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания (см. таблицы 45).

Из наиболее важных мероприятий, предусмотренных Генпланом, можно назвать строительство 3 детских садов в д. Талый Ключ на 50 мест, в с. Худоеланское на 100 и 50 мест, строительство клуба в д. Талый Ключ на 50 мест, кафе в с. Худоеланское на 50 мест, строительство церкви.

Среди прочего запланировано строительство магазинов, пунктов бытового обслуживания и спортивных площадок, капитальный ремонт 2-х Худоеланских детских садов, Худоеланской СОШ и ООШ.

Таблица 45. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс.чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | д. Верхний Хингуй | д. Кадуй | д. Талый Ключ | П. ж/д ст. Кадуй | П. ж/д ст. Хингуй | с. Худоеланское | Худоеланское МО |
|  | 0,072 | 0,112 | 0,107 | 0,035 | 0,244 | 1,873 | 2,443 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив – 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 9 | 13 | 13 | 4 | 29 | 225 | 293 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 515 | 515 |
| Дополнительная потребность | 9 | 13 | 13 | 4 | 29 | - | 68 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 4 | 6 | 5 | 2 | 12 | 94 | 122 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
| Дополнительная потребность | 4 | 6 | 5 | 2 | 12 | 39 | 67 |
| Предложения по размещению |  |  | 20 |  |  | 150 | 170 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 0,97 | 1,51 | 1,44 | 0,47 | 3,29 | 25,23 | 32,91 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| Дополнительная потребность | 0,97 | 1,51 | 1,44 | 0,47 | 3,29 | 0,23 | 7,91 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1,31 | 2,03 | 1,94 | 0,64 | 4,43 | 33,99 | 44,34 |
| Существующие объекты | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 100 | 140 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | 0,64 | - | - | 0,64 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 37* порций в сутки/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, порций в сутки | 2,664 | 4,144 | 3,959 | 1,295 | 9,028 | 69,301 | 90,391 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 2,664 | 4,144 | 3,959 | 1,295 | 9,028 | 69,301 | 90,391 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1объект /10000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 60 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 4,32 | 6,72 | 6,42 | 2,1 | 14,64 | 112,38 | 146,58 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 391,5 | 391,5 |
| Дополнительная потребность | 4,32 | 6,72 | 6,42 | 2,1 | 14,64 | - | 34,2 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7 га общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,050 | 0,078 | 0,075 | 0,025 | 0,171 | 1,311 | 1,710 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,050 | 0,078 | 0,075 | 0,025 | 0,171 | 1,311 | 1,710 |
| Предложения по размещению |  | 1 площадка |  |  |  | 2 площадки | 3 площадки |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 5,76 | 8,96 | 8,56 | 2,8 | 19,52 | 149,84 | 195,44 |
| Существующие объекты | 25 | 25 | 25 | - | 40 | 200 | 315 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | 2,8 | - | - | 2,8 |
| Предложения по размещению |  |  | 50 |  |  |  | 50 |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс. ед. хран./1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, тыс. ед. хранения | 0,324 | 0,504 | 0,4815 | 0,1575 | 1,098 | 8,4285 | 10,9935 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 14,205 | 14,205 |
| Дополнительная потребность | 0,324 | 0,504 | 0,4815 | 0,1575 | 1,098 | - | 2,565 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 335 м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 21,6 | 33,6 | 32,1 | 10,5 | 73,2 | 561,9 | 732,9 |
| Существующие объекты | 48 | 50 | 53 | 60 | 60 | 1469,8 | 1740,8 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | 13,2 | - | 13,2 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 75 | 98 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 75 | 98 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность ,мест | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность объектов | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |

## 31. Зеленые насаждения общего пользования

Необходимая площадь зеленых насаждений на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для населения МО численностью 2,443 тыс. чел. составляет 2,93 га при нормативной обеспеченности 12 м²/чел.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования без учета санитарно-защитных зон к 2032 году составит 56,159га. Таким образом и будет достигнут уровень обеспеченности, равный 229 м²/чел, что значительно выше нормативного.

## 32. Спортивные сооружения

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 2,443 тыс. чел. составляет не менее 1,71 га.

Общая площадь спортивных сооружений на территории Худоеланского МО к расчетному сроку составит 4,083га, что превысит нормативные потребности.

Таблица 46. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Худоеланского МО.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2017 г | Расчетный срок 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |
| 1.1. Общая площадь земель в установленных границах | га | 114752 | 114752 |
| в т. ч. территории жилой застройки | га | 683,62 | 683,62 |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | га | 678,44 | 678,44 |
| общественно-деловых зон | га | 9,78 | 9,78 |
| производственных и коммунальных зон | га | 7,21 | 7,21 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 634,22 | 634,22 |
| зон сельскохозяйственного использования | га | 12551,80 | 12551,80 |
| зон рекреационного назначения | га | 60,24 | 60,24 |
| зон природного назначения | га | 100629,90 | 100629,90 |
| зон специального назначения | га | 175,23 | 175,23 |
| иных зон | га % | - | - |
| 2. Население |  |  |  |
| 2.1. Численность населения | тыс. чел. | 2,383 | 2,443 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд - всего | тыс. м² общей площади квартир | 41,249 | 51,303 |
| 3.2. Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в индивидуальных жилых домах (1-3 этажа) | то же | 41,249 | 51,303 |
| 3.3. Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 0,624 1,51 | - - |
| 3.4. Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 1,508 3,66 |
| 3.5. Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м² общей площади % к объему убыли жилищного фонда | - - | 0,788 52,3 |
| реконструкции | то же | - | - |
| организации санитарно-защитных и водоохранных зон | то же | - | 0,72 47,7 |
| 3.6. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² общей площади | 41,249 | 39,741 |
| 3.7. Новое жилищное строительство – всего | то же |  | 11,562 |
| 3.8. Структура нового жилищного строительства по этажности | то же |  |  |
| индивидуальные жилые дома (1-3 этажа) | то же |  | 11,562 100 |
| 3.9. Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 0 |  |
| канализацией | то же | 0,7 |  |
| напольными электроплитами | то же | 0 |  |
| теплом | то же | 0 |  |
| горячей водой | то же | 0 |  |
| 3.10. Средняя обеспеченность населения общей площадью | м²/чел. | 17,3 | 22 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел | место | 55 23 | 225 92 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел | место | 535 225 | 535 219 |
| Больницы – всего на 1000 чел | койка | 25 10 | 25 10 |
| Поликлиники – всего на 1000 чел | посещений в смену | 140 59 | 140 57 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел | м² торговой площади | 1740,8 731 | 1740,8 713 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел | место | - - | 50 20 |
| Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 чел | рабочее место | - - | 14 6 |
| Клубы – всего на 1000 чел | зрительское место | 315 132 | 315 129 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел | тыс. ед. хранения | 14,205 6 | 14,205 6 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел | м² площади пола | 391,5 164 | 391,5 160 |
| Бассейны крытые – всего на 1000 чел | м² зеркала воды | - - | - - |
| Гостиницы – всего на 1000 чел | место | - - | - - |
| Бани – всего на 1000 чел | место | - - | - - |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | - | - |

# ГЛАВА XII. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

В Генеральном плане Худоеланского МО планировочные решения принимаются с учётом следующих зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность:

- Зоны санитарных разрывов инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

- Зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водным Кодексом, СанПиН 2.1.4.1110-02).

- Зоны с особыми условиями использования территории.

## 33. Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций – это, прежде всего:

- зоны разрывов от воздушных линий электропередач;

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий.

Транспортная инфраструктура

На дальнейших стадиях проектирования необходимо обеспечить придорожные полосы в следующих размерах:

1) 50 метров – для автомобильных дорог III – IV категорий;

2) 25 метров – для автомобильных дорог V категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена статьей 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По территории района проходят высоковольтные линии электропередачи 35/110/220/500кВ. Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов на расстояниях, представленных в следующей таблице.

Таблица 47.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 30 |

## 34. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) в Худоеланском МО устанавливается целый ряд ограничений на градостроительное использование территории, к ним относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.

## 34.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом РФ от 03.06.2006г № 74–ФЗ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Размеры минимальных водоохранных зон водных объектов, исходя из протяженности от истоков и створов водохозяйственных участков в административных границах Худоеланского МО (таблица 48), устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ, с изменениями от 06.12.2011 года.

Таблица 48. Водоохранные и прибрежные зоны водных объектов Худоеланского МО.

| Наименование водотока | Длина водотока, км | Водоохр. зона, м | Прибреж. полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Ут | 76 | 200 | 50 |
| р. Хингуйка | 52 | 200 | 50 |

На территориях поселений, при наличии ливневой канализации и набережных, границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Отсутствие контроля за сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и соответственно создают возможность для загрязнения поземных и поверхностных вод. Особенно остро стоит вопрос ликвидации неорганизованных свалок в водоохранных зонах рек, в т. ч. образующихся в результате отдыха неорганизованных туристов, количество которых с каждым годом все возрастает.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха, не осуществляется контроль за маломерным флотом.

## 34.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источниками хозяйственно–питьевого водоснабжения поселений Худоеланского МО являются, преимущественно, подземные воды либо подземные воды и поверхностные водоемы.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории 1 пояса выполняются коммунально–хозяйственными органами или др. владельцами водопроводов.

Санитарные мероприятия на территориях 2 и 3 поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источника.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно–защитной полосой. Ширину СЗ полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50м, при отсутствии – не менее 10м по обе стороны водопровода. В пределах СЗ полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территориям свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников. Прокладка магистральных водоводов не допускается также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории ЗСО источников водоснабжения представлены в таблицах 49 и 50.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к Худоеланскому водозабору берегу. Территория первого пояса зоны санитарной охраны огорожена (за исключением акватории) и обеспечена охраной. Акватория первого пояса не ограждена буями и другими предупредительными знаками – это нарушение СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса совпадает с границей третьего и установлена по акватории во всех направлениях — 5км, боковые границы на расстоянии 750м от уреза воды.

В связи с выходом нового СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» предусмотренные проектом границы зон санитарной охраны не соответствуют его требованиям.

Водоснабжение практически всех поселков Худоеланского МО осуществляется из подземных источников. Проекты зон санитарной охраны для всех водозаборных сооружений не разработаны. Как правило, территории первого и второго поясов ЗСО скважин не определены, не огорожены, не охраняются. Территории 1 и 2 поясов ЗСО водоисточников захламлены бытовыми отходами, не спланированы. На территории 1 и 2 поясов ЗСО расположены жилые дома с приусадебными участками.

Таблица 49. Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства. Выпуск любых стоков. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Проживание людей. Посадка высокоствольных деревьев. Применение ядохимикатов и удобрений. Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров. | Ограждение и охрана. Озеленение. Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках. Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС. Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита. |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ. Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота. Применение удобрений и ядохимикатов. Рубка леса главного пользования и реконструкции. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов. Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока). В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и др. Рубки ухода и санитарные рубки леса |

Таблица 50. Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения.

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства. Выпуск любых стоков. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Проживание людей. Посадка высокоствольных деревьев. Применение ядохимикатов и удобрений. Купание, стирка белья, водопой скота. | Ограждение и охрана. Озеленение. Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота. Применение удобрений и ядохимикатов. Рубка леса главного пользования и реконструкции. Сброс промышленных, сельскохозяйственных и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы. При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения. Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения. Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах. Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсанэпиднадзором. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсанэпиднадзором. При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов. Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Рубки ухода и санитарные рубки леса. |

## 34.3. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий. Использование СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и санитарными нормами и правилами (таблица 51).

Таблица 51. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей. - Рекреационные зоны и отдельные объекты. - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки. - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий. - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов. - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. - Спортивные сооружения. - Парки. - Образовательные и детские учреждения. - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | -Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. - Пожарные депо. - Бани. - Прачечные. - Объекты торговли и общественного питания. - Мотели. - Гаражи. - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта. - Автозаправочные станции. - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения. - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий. - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы. - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды. - Канализационные насосные станции. - Сооружения оборотного водоснабжения. - Питомники растений для озеленения промышленной площадки и санитарно-защитной зоны. |

Таблица 52. Перечень предприятий по Худоеланскому МО. Размеры нормативных СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

|  | Наименование предприятий | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Восход» | 300 |
| 2 | КФХ «Авдеенко Е.И.» | 500 |
| 3 | КФХ «Петров В.А.» | 500 |
| 4 | КФХ «Кондратьева Л.А.» | 500 |
| 5 | КФХ «Слименев В.Г.» | 500 |
| 6 | ООО «Школьник» | 300 |
| 7 | Свалка | 1000 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, которое будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями. Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе при разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проекты ПДВ для предприятий Худоеланского МО отсутствуют. Возможность для их организации имеется. Объектов социальной инфраструктуры, расположенных в нормативных СЗЗ, нет. Часть жилых зданий попадает на территорию СЗЗ.

# ГЛАВА XIII. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Раздел "Охрана объектов культурного наследия" разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и на основании данных Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области и материалов Схемы территориального планирования Нижнеудинского района.

Таким образом, в Генеральном плане отражены территории с особыми условиями использования, в том числе:

- разработана карта-схема зон с особыми условиями использования (территорий объектов культурного наследия), отражающая выявленные ОКН (археология), археологические достопримечательные места и территории, обладающие признаками ОКН;

- требования по характеру использованию данных территорий определены службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области в соответствии с МНРП;

- обозначены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в том числе необходимость в дальнейшем выполнения историко-культурного исследования территории с целью выявления ОКН (история и архитектура) и проведения мероприятий по формированию Единого реестра ОКН.

## 35. Основные понятия и определения

Охрана объектов культурного наследия - система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объекты культурного наследия (далее ОКН) - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. ОКН подразделяются на виды (памятники, ансамбли, достопримечательные места) и категории (федерального, регионального и местного значения).

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия).

Ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

ОКН федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия.

ОКН регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации.

ОКН местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Выявленные ОКН - объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о включении их в реестр как объектов культурного наследия.

Территория ОКН - границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации. Устанавливаются на основании историко-культурной экспертизы, описание границ территории объекта входит в перечень документов, представляемых в орган государственной власти для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр.

Реестр ОКН - единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГР ОКН) - государственная информационная система, подключаемая к инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, включающая в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования реестра, методов и формы ведения реестра. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию.

Земли историко-культурного назначения – земельные участки в границах территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, а так же военных и гражданских захоронений, которые используются в соответствии с их целевым назначением. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях ОКН, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. При этом на сам земельный участок сохраняется право собственности землепользователя, землевладельца и аренды, за исключением случаев, установленных законодательством.

Зоны охраны ОКН – устанавливаются с целью обеспечения сохранности ОКН в его исторической среде на территории, сопряженной с ним, определяются проектом зон охраны. В границах данных зон назначаются режимы использования земель и градостроительные регламенты, которые в зависимости от категории ОКН утверждаются в отношении:

ОКН федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

ОКН регионального значения и местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

## 36. Государственная охрана объектов культурного наследия

Государственная охрана ОКН включает:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, формирование и ведение реестра;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение ОКН, перемещение, нанесение ущерба, изменение его облика и интерьера, являющихся предметами охраны данного объекта культурного наследия;

- контроль над разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны ОКН;

- выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

- выдача разрешений на проведение работ по сохранению ОКН;

- установление границы территории ОКН, как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- установка на ОКН информационных надписей и обозначений;

- контроль над состоянием ОКН;

- согласование со Службой охраны ОКН Иркутской обл. в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 N73-ФЗ, проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима (в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N232-ФЗ, от 26.06.2007 N118-ФЗ).

## 37. Историко-культурный потенциал территории Худоеланского МО

В настоящее время территория Худоеланского МО включает земли шести населённых пунктов: д. Верхний Хингуй, д. Кадуй, д. Теплый Ключ, п. ж\д станции Кадуй, п. ж\д станции Хингуй, с. Худоеланское.

Памятники археологии

Описание памятников приводится в алфавитном порядке, в скобках указан номер памятника на схеме археологической (этно-археологической) оценке Нижнеудинского района.

1(7). Мут 1 (стоянка) - располагается на правом берегу р. Мут у моста, в 8 км к юго-западу от с. Худоеланское. Открыт объект геологами Житовым Г., Залюбавским Г. в 1961 г. У моста через р. Мут был обнаружен большой грубообитый топор из траппа. В 1995г. экспертной археологической группой ИГУ (Генералов А., Абдулов Т.) установлено, что 4-6 м терраса р. Мут уничтожена почти полностью бульдозерными врезками, выравнивающими дорогу. Археологический материал не обнаружен, за исключением одного фрагмента керамики. Песчаные останцы террасы интенсивно размываются и выветриваются. Датировка объекта не определена.

2(8). Мут 2 (стоянка) - располагается на левом берегу р. Мут, в 250м юго-западу от стоянки «Мут-1». Открыт объект экспертной археологической группой ИГУ (Генералов А., Абдулов Т.) в 1995г. В песчаном карьере обнаружена кремниевая пластина. Поверхность террасы частично заселена, сильно нарушена двумя песчаными карьерами. Мощность светло-серых эоловых песков со слабо проявляющимися бистурбированными погребенными почвами – до 6м. Археологический возраст по имеющейся находке не определим. Датировка объекта не определена.

## 37.1. Краткая историческая справка по формированию территории Худоеланского МО

По данным от 1913-1917 гг. п. Хингуй входил в Худоеланский Николаевский приход и насчитывал 55 дворов и 341 душу; с. Худоеланское входило в тот же приход, состояло из 72 дворов и 379 душ.

В с. Хингуй Покровская церковь была приписана к Худоеланскому приходу. Построил ее на свои средства местный крестьянин Ф.С. Бурукин. Заложили храм 14 июня 1865 года, а 18 февраля 1867 освятили во имя Покрова Божией Матери. Церковь была одноэтажная, деревянная, с колокольней. Не сохранилась.

В с. Худоеланское средства на строительство церкви собирались с местных крестьян по 80 копеек с человека в год в течение 5 лет. Возводилась она по проекту из альбома чертежей, одобренных Синодом, но с некоторыми изменениями. Строить церковь начал подрядчик Я.И. Мамонтов, крестьянин села Зимы, но порученную работу выполнял недобросовестно, был уволен, и строительство закончили хозяйственным способом. Освятили приходскую церковь 24 мая 1863 года во имя Николая Чудотворца.

Богослужения в храме прекратились в 1925 году. Постановлением президиума ВСКИК от 14.12.1933г церковь закрыли.

## 37.2. Перечень выявленных объектов археологического наследия - памятников археологии на территории Худоеланского МО

Таблица 53.

| № п/п | № н/к | Название | Тип | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Мут 1 | стоянка | Располагается на правом берегу р. Мут у моста, в 8 км к юго-западу от с. Худоеланское |
| 2 | 8 | Мут 2 | стоянка | Располагается на левом берегу р. Мут, в 250 м юго-западу от стоянки «Мут-1» |

## 37.3. Перечень объектов археологического наследия – достопримечательных мест на территории Худоеланского МО

Таблица 54.

| № п/п | Наименование | Локализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мут | Поверхность правого и левого борта долины р. Мут |

## 37.4. Каталог координат объектов археологического наследия - достопримечательных мест на территории Худоеланского МО

Таблица 55.

| Номер ДМ | Наименование | Угол поворота | ВД | СШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мут | 1 | 99,31,5.07 | 54,40,28.5852 |
|  |  | 2 | 99,31,48.216 | 54,40,22.8324 |
|  |  | 3 | 99,32,21.21 | 54,40,11.334 |
|  |  | 4 | 99,32,38.976 | 54,39,59.832 |
|  |  | 5 | 99,33,1.8144 | 54,39,29.6388 |
|  |  | 6 | 99,32,54.2004 | 54,38,19.194 |
|  |  | 7 | 99,32,0.906 | 54,37,44.688 |
|  |  | 8 | 99,30,8.28 | 54,37,21.72 |
|  |  | 9 | 99,29,31.4808 | 54,37,31.998 |
|  |  | 10 | 99,28,55.9488 | 54,38,3.5772 |
|  |  | 11 | 99,28,43.2588 | 54,39,0.8532 |
|  |  | 12 | 99,29,18.474 | 54,40,7.0176 |
|  |  | 13 | 99,29,59.082 | 54,40,25.7088 |

## 37.5. Перечень территорий, обладающих признаками объектов археологического наследия на территории Худоеланского МО

Таблица 56.

| № п/п | Наименование | Локализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хингуйская | Простирается на поверхности левого и правого борта долины р. Мальтинка и Киргутуйка |
| 2 | Кирей-Муксут (частично) | Занимает устьевые мысовидные поверхности площади правого борта долины р. Уды |

## 38. Зоны с особыми условиями использования территорий

## 38.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством. В Генеральном плане представлены зоны, где имеется возможность разрушения объектов археологического наследия при реализации крупных инвестиционных проектов. На этих территориях до окончания проведения археологических раскопок должны вводиться ограничения на проведение строительных работ.

## 38.2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками, в границах территории указанных объектов проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы проектной документации.

Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

Под сохранением объекта археологического наследия, в исключительных случаях, понимаются спасательные археологические полевые работы (с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов), которые осуществляются в порядке, определенном ст. 45 №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия…».

## 38.3. Рекомендации по ограничению использования территорий объектов культурного наследия (выявленных ОКН)

Определены на основании вышеперечисленных мероприятий по обеспечению сохранности ОКН по согласованию со Службой по охране ОКН.

На сегодняшний день объекты культурного наследия, обозначенные в перечне ОКН, переданном областным органом охраны ОКН, требуют принятия мер по обеспечению их сохранности в соответствии с требованиями ст.30, 35, 52 Федерального закона от 25.06.2002 №72-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а именно:

на территории памятников и ансамблей – запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности. В исключительных случаях проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия - спасательные археологические работы до начала освоения земельного участка;

для территорий в границах достопримечательных мест и территорий, обладающих признаками ОКН - ограничение строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя;

объекты, обладающие признаками ОКН, земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, на которых расположены ОКН - проведение историко-культурной экспертизы до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

## 39. Заключительные выводы

В настоящее время на территории Худоеланского МО выявленные объекты культурного наследия не внесены в реестр ОКН, зоны охраны объектов культурного наследия не установлены.

В соответствии с действующим законодательством Генеральным планом предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории Худоеланского МО, изменение состояния объектов допускается в исключительных случаях.

В первую очередь к мероприятиям по охране объектов культурного наследия относим:

- Подготовка документов и материалов для принятия решений о включении (или не включении) объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

- Установление в соответствии с земельным законодательством правового режима на земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

На основании «Государственной стратегии формирования системы достопримечательных мест историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в РФ» до 2015г, подготовка программы историко-культурного заповедника, который определяется как учреждение культуры, созданное для обеспечения сохранности, восстановления, изучения и публичного представления целостных территориальных комплексов культурного и природного наследия, материальных и духовных ценностей в их традиционной исторической (культурной и природной) среде.

# ГЛАВА XIV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ХУДОЕЛАНСКОГО МО

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (в ред. Федерального закона от 21 декабря 1994г №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с изменениями от 19 мая 2010г).

Источники ЧС определяются в соответствии с их классификацией по сфере возникновения.

Поражающий фактор источника ЧС – составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются существующими параметрами (ГОСТ 22.0.02-94).

Согласно СП 11-112-2001 (Приложение Д) территория Худоеланского МО не отнесена по степени опасности ЧС природного и техногенного характера к зонам неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска.

## 40. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций военного времени

К чрезвычайным ситуациям военного времени относятся ситуации, связанные с вооруженным нападением на города и другие населенные пункты, захват отдельных объектов, имеющих стратегическое значение, применение противником оружия массового поражения.

Поражающим фактором здесь является действие, оказываемое на людей, объекты и окружающую среду современными средствами поражения. Поражающие факторы могут воздействовать также одновременно и последовательно.

Возможными последствиями воздействия современных средств поражения на функционирование Худоеланского МО может быть нарушение жизнедеятельности населения. В том числе нарушение транспортного движения в связи с разрушением зданий, завалом и разрушением дорожного покрытия улиц; нарушение радио и телефонной связи; нарушение снабжения жилых и общественных зданий водой и электроэнергией; взрывы и пожары; заражение территории, атмосферного воздуха, продуктов питания и воды химическими, радиоактивными или бактериальными веществами; поражение, ранение или гибель людей; при разрушении гидротехнических сооружений возможно возникновение зон катастрофического затопления.

На территории Худоеланского МО объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и особо важных объектов нет. Возможными целями поражения могут быть:

- объекты транспортной инфраструктуры;

- объекты жилищно-коммунального и социального обеспечения;

- объекты сельского хозяйства и экономики;

- объекты связи и оповещения.

## 41. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Зона природной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой возникла природная чрезвычайная ситуация в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственного стандарта Российской Федерации 22.0.03-95.

## 41.1. Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или способных оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Риска возникновения опасных геологических явлений нет, в связи с отсутствием на территории Худоеланского МО лавино-, оползне-, селеопасных участков.

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать:

- интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);

- повторяемость сейсмического воздействия.

Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического районирования. Согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации «ОСР-97», территория Худоеланского МО относится к району 8-балльной сейсмичности. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (Приложение Б), сейсмическая активность на территории Худоеланского МО относится по категории опасности процессов к весьма опасным процессам.

Проектирование зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах  необходимо проводить в соответствии со СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах».

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах надлежит:

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок;

- принимать симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;

- в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупненных сборных элементов;

- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.

## 41.2. Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

При планировании зданий и сооружений для постройки в зонах возможного воздействия поражающих факторов опасных гидрологических процессов должны учитываться нормы и правила инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, установленные СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

Населенные пункты Худоеланского МО не подвержены опасным гидрологическим процессам.

## 41.3. Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или способные оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Худоеланского МО относятся сильные морозы.

## 41.4. Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

На территории Худоеланского МО риска возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, перехода природных пожаров на населенные пункты, возникновения крупных природных пожаров нет.

## 42. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.05-94).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями и проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.05-94).

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрывопожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственных стандартов Российской Федерации:

ГОСТ РФ 22.0.05-94;

ГОСТ РФ 22.0.02-94;

СТ СЭВ 383-87.

## 42.1. Риски возникновения ЧС на взрывопожароопасных объектах

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу (СТ СЭВ 383-87).

На территории Худоеланского МО располагаются взрыво- и пожароопасные объекты.

Таблица 57. Перечень взрыво- и пожароопасных объектов на территории Худоеланского МО.

| № | Наименование объекта | Адрес | Тип вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автозаправочная станция № 138 | с. Худоеланское перекресток Р-255 «Сибирь» 414 км | дизельное топливо, бензин |

Возможен риск возникновения техногенных пожаров в зданиях и сооружениях:

- производственного, сельскохозяйственного назначения;

- предприятий торговли;

- складского назначения;

- жилого, административного, учебно-воспитательного, социального и культурно-досугового назначения;

- здравоохранения.

## 42.2. Риски возникновения ЧС на химически опасных объектах

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

На территории Худоеланского МО химически опасных объектов нет.

## 42.3. Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационная авария – авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за границы, предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта, в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиоактивное загрязнение – загрязнение поверхности земли, атмосферы, воды, продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности и правилами работы с радиоактивными веществами (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона радиоактивного загрязнения – территория или акватория, в пределах которой имеется радиоактивное загрязнение (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационно-опасные объекты на территории Худоеланского МО отсутствуют.

## 42.4. Риски возникновения ЧС на биологически опасных объектах

Биологическая авария – авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона биологического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные биологические вещества, биологические средства поражения людей и животных или патогенные микроорганизмы, создающие опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, а также для окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное биологическое вещество – биологическое вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае контакта с ними, а также на окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.05-94).

Биологически опасных объектов на территории Худоеланского МО нет.

## 42.5. Риски возникновения ЧС на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения

На территории Худоеланского МО сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения, эл. сетях.

## 42.6. Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях и объектах

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.05-94).

Риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях на территории Худоеланского МО нет.

## 42.7. Риски возникновения ЧС на газо-, нефтепроводах

По территории Худоеланского МО нефте- и газопроводы не проходят.

## 42.8. Риски возникновения ЧС на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение им тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

К транспортным ЧС относятся:

железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение им телесных повреждений различной тяжести, либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время (ГОСТ 22.0.05-94);

авиационная катастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению им телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей (ГОСТ 22.0.05-94);

дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения, с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ 22.0.05-94);

аварии на водном транспорте – авария, произошедшая в результате стихийных явлений, по техническим причинам или по вине человека, повлекшая за собой разрушение или повреждение водного транспорта, гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений или иной материальный ущерб.

Риска возникновения аварий на объектах железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, на территории Худоеланского МО находится в пределах допустимых значений. На территории Худоеланского МО сохраняется вероятность возникновения ДТП.

## 43. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Риски возникновения заболеваемости людей

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки, следует, что на территории Худоеланского МО маловероятно возникновение эпидемии. Зон, неблагоприятных по санитарно-эпидемиологическим показателям, нет.

Риски возникновения заболеваемости животных

Исходя из статистики, следует, что риск возникновения заболеваний с/х животных находится в пределах допустимых значений.

# ГЛАВА XV. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 44. Концепция плана гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

Концепция плана гражданской обороны определяется, исходя из присвоенной населенному пункту группы гражданской обороны, и опирается на сложившееся зонирование территории и размещение отдельно стоящих, отнесенных к категории по ГО, организаций и предприятий, продолжающих работу в военное время.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998г №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с изменениями от 1 февраля 2005г) определяет основные критерии и правила отнесения территорий к группам по гражданской обороне.

Отнесение территорий к категориям по ГО осуществляется с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, с учетом мероприятий по защите населения и территорий, в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к группам по гражданской обороне осуществляется в зависимости от их оборонного и экономического значения, численности населения, а также нахождения на территории организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне особой важности, первой, второй или представляющих опасность для населения и территорий, в связи с возможностью химического заражения, радиационного загрязнения или катастрофического затопления.

Для территорий городов и иных населенных пунктов устанавливаются особая, первая, вторая и третья группы по гражданской обороне.

На территории Худоеланского МО нет населенных пунктов и объектов, имеющих категорию или группу по гражданской обороне; территория Худоеланского МО не попадает в зону возможных сильных или слабых разрушений, радиационного, биологического и химического заражения.

Концепция исходит из возможной обстановки на территории населенного пункта и определяет мероприятия по защите населения при возникновении ЧС: эвакуация и рассредоточение, обеспечение населенного пункта защитными сооружениями ГО, а также включает мероприятия по подготовке к работе в военное время, к восстановлению нарушенного производства и по подготовке системы управления, оповещения и связи.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- спасение населения, которое включает прием эвакуированных, обеспечение защитными сооружениями наибольшей работающей смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и соединений ГО;

- укрытие неработающего населения поселков и работающих, не занятых в производстве в защитных сооружениях;

- повышение устойчивости функционирования проектируемых районов поселков в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защита от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие системы связи и оповещения;

- возможность эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях;

- готовность помещений и защитных сооружений для размещения эвакуированных.

Перечисленные позиции освещены в последующих главах настоящего раздела.

## 45. Перечень мероприятий гражданской обороны и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Федеральный закон от 12 февраля 1998г №28 «О гражданской обороне»).

Мероприятия по гражданской обороне – организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС направлены на обеспечение безопасности жителей населенного пункта в военное время и защиту населения от воздействия факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особенности проведения мероприятий ГО определяются характером источника ЧС, пространственно-временными характеристикам воздействия поражающих факторов ЧС, численностью вывозимого и выводимого населения, временем и срочностью проведения мероприятий.

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий ЧС направлены на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах, предусмотренных для размещения эвакуируемых, и проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с изменениями от 19.05.2010г, который включает в себя, в частности, следующие положения:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

- мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно;

- планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- объем мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяется, исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Территория Худоеланского МО в военное время и в условиях ЧС пригодна для эвакуации населения из других населенных пунктов.

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зоны, сложившейся или вероятной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов ЧС) районах (Постановление губернатора Иркутской области от 09.10.2002г №543 «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при ЧС природного и техногенного характера на территории Иркутской области»).

В чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в военное время, эвакуация и рассредоточение на территории Худоеланского МО проводится согласно «Руководству по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» и «Руководству по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» следующим образом:

- размещение эвакуированного населения осуществляется в границах своих административно-территориальных образований при наличии необходимых условий для размещения, при отсутствии необходимых условий размещение можно производить на территориях соседних административно-территориальных образований по согласованию с главами администраций;

- для проведения эвакуационных мероприятий для жителей предусматриваются пункты приема и временного размещения населения при ЧС (ППВР). ППВР предусматриваются в зданиях школ, детских садов, спортивных сооружений, зданиях клубов и кинотеатров, организаций и других зданиях большой вместимости для размещения пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

- для перевозок рабочих смен объектов, продолжающих работу в военное время, используются все виды пассажирского транспорта; перевозки от станций высадки до предприятий и обратно осуществляются местным транспортом; перевозки из пунктов размещения в загородной зоне к пунктам посадки и обратно осуществляются транспортом районов загородной зоны;

- рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом всего населения, за исключением работающей смены.

Таблица 58. Перечень ППВР на территории Худоеланского МО.

| № | Наименование объекта | Место дислокации | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВР № 26 | Верхнее – Хингуйская НОШ |  |
| 2 | ПВР № 27 | Хингуйская НОШ |  |
| 3 | ПВР № 99 | Худоеланский детский сад «Лесовичок» | с. Худоеланское ул. Комсомольская, 66 |
| 4 | ПВР № 100 | Худоеланский детский сад «Солнышко» | с. Худоеланское ул. Московская, 51А |
| 5 | ПВР № 25 | МОУ Худоеланская СОШ | с. Худоеланское ул. Школьная, 1А |
| 6 | ПВР № 82 | МОУ Худоеланская ООШ | с. Худоеланское ул. Московская, 102 |

Защита населения от чрезвычайных ситуаций различного характера предусматривается в защитных сооружениях.

На расчетный срок на территории Худоеланского МО защитные сооружения, в том числе противорадиационные укрытия (ПРУ), необходимо предусмотреть:

- в учреждениях здравоохранения как на больных, находящихся на стационарном лечении, так и для обслуживающего персонала (Б-1);

- в подвальных, складских и других типах подобных помещений для предприятий (организаций) на работающую смену (Б-2) и населения (Б-3).

Перевод помещений на режим защитных сооружений необходимо производить в срок не более чем за 12 часов.

Размещать и обустраивать защитные сооружения необходимо согласно СНиП II-II-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».

## 46. Перечень мероприятий по связи и оповещению

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе риска возникновения ЧС и от качества поддержания связи при выполнении мероприятий гражданской обороны.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС устанавливается специальная аппаратура циркуляционного вызова, а также оборудуется запасной пункт управления (ЗПУ), связанные подземными кабельными линиями в обход наземных коммуникационных устройств.

Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в условиях ЧС.

В соответствии с совместным приказом от 25.07.2006г МЧС ГК РФ по связи №422/90/376 основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, района, населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Для оповещения населения о мероприятиях ГО предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10Кв. Управление работой громкоговорителей осуществляется дистанционно: с центральной станции проводного вещания.

Кроме того, для оповещения населения о ЧС рекомендуется использование электросирен «С-40», обеспечивающих оповещение территории в радиусе 500м. Возможно также применение передвижных систем оповещения.

Для охвата всей территории Худоеланского МО на расчетный срок необходима установка электросирен. Проектные предложения по размещению электросирен «С-40» с радиусом слышимости 500м представлены на чертеже «Схема оповещения».

Кроме того, необходимо оборудовать связь на объектах социально-бытового, жилого и иного назначения, а также потенциально опасных объектах, на территории Худоеланского МО структурированной системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно сопряженными с системами дежурно-диспетчерских служб, с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.

## 47. Перечень мероприятий по светомаскировке

В военное время также предусматривается режим светомаскировки, т.к. Худоеланского МО входит в состав Иркутской области, которая отнесена к зоне светомаскировки, согласно СНиП 2.01.51-90.

На территории, входящей в состав Иркутской области, в военное время предусматриваются два режима работы: полное затемнение и частичное затемнение.

Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к введению режима полного затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного освещения основных улиц, дорог, территорий детских, школьных, административных и лечебно-оздоровительных учреждений, а также производственных территорий путем выключения половины светильников.

В режиме частичного затемнения должны работать светильники над входами в здания, в защитные сооружения и въездами на территорию производств. Управление наружным освещением осуществляется централизованно: с пультов диспетчерских пунктов. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Для отдельных объектов, удаленных от центров поселков, возможно применение управления наружным освещением местно, с использованием рубильников и выключателей, установленных в удобных местах для обслуживания.

Маскировка внутреннего освещения отдельных зданий жилого, производственного и культурно-бытового назначения производится, в основном, установкой на светильниках защитных абажуров, козырьков и маскировка щитами, ставнями и экранами оконных и дверных проемов.

В режиме полного затемнения к объектам, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога» (ВТ), относятся:

- операционные больниц, помещения неотложной помощи;

- узлы связи, телеграф, междугородные телефонные станции, радиостанции, усилительные станции радиотрансляционных сетей;

- котельные;

- водопроводные и насосные станции;

- канализационные станции;

- диспетчерские пункты электросетевых предприятий; сетей наружного освещения;

- пункты управления ГО и штабы на предприятиях, причем ко всем этим службам предусматриваются надежные подъезды и пешеходные пути. Все они оборудуются световыми знаками и указателями, включение и отключение которых осуществляются одновременно с маскировочным освещением.

Включение и отключение установок наружного освещения должно производиться из пунктов управления освещением централизованно – телемеханически или дистанционно.

Перечень объектов, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога», утверждается администрацией муниципальных образований и органов гражданской обороны.

В зданиях и помещениях, не входящих в этот перечень, электрическое рабочее освещение должно отключаться от источников питания или электрических сетей централизованно, из возможно меньшего числа мест.

На территории предприятий (производств) самостоятельно предусматриваются мероприятия по светомаскировке и системе оповещения о сигналах ГО. Опробование работоспособности указанных систем производится не реже одного раза в год и ответственность за их состояние возлагается на руководителя предприятия.

На территории Худоеланского МО необходимо провести мероприятия по подготовке системы светомаскировки, а также назначению ответственных лиц и их обучению на объектах, подлежащих светомаскировке, согласно вышеуказанным пунктам и нормативным требованиям по светомаскировке, регламентирующимися СНиП 2.1.53-84.

## 48. Перечень мероприятий по санитарной обработке

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО» на последующих стадиях проектирования вновь строящиеся объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые по проектным предложениям, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

На всех въездах на территорию Худоеланского МО в военное время необходимо предусмотреть развертывание постов радиационного контроля для обеззараживания транспорта и людей.

## 49. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Для городов и поселений предусматриваются противопожарные мероприятия, которые являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время в очагах массового поражения. Противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г №69 «О пожарной безопасности», который включает в себя, в частности, следующие положения:

1. Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

2. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

4. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

5. Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

6. Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.

Для предупреждения ЧС, связанных с возникновением пожароопасной ситуации, снижение их тяжести и ликвидация последствий на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение риска вероятности возникновения пожароопасной ситуации, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение по территории пожарных расчетов и техники. Проводить мероприятия по профилактике лесных пожаров, пожарному обустройству лесного фонда согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2007г №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания, из расчета одна стоянка на группу зданий.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенного температурного режима.

С целью предотвращения распространения очагов пожара, здания общественно-социального назначения оборудуются системами сигнализации и оповещения о возникновении пожара, а также средствами пожаротушения, указатели к которым должны располагаться на всех этажах.

Кроме водозабора из сети, для пожаротушения необходимо предусмотреть поверхностные водозаборы из водоемов и съезды к ним (чертеж «Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ). Или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

На территории Худоеланского МО располагается подразделение пожарной охраны.

Время прибытия подразделения пожарной охраны для сельских поселений (20 минут), согласно Федеральному закону от 22 июля 2008г №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на территории Худоеланского МО соблюдается.

Таблица 59. Силы и средства пожарной охраны на территории Худоеланского МО.

| № | Подразделение | Место дислокации | Количество пожарной техники (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельный пост ПЧ-146 ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» Нижнеудинский филиал | с. Худоеланское | 2 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Приложение 1. Задание на выполнение работ по разработке проекта «Внесение изменений в генеральный план Худоеланского муниципального образования»

| 1 | Вид градостроительной документации | Генеральный план |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Администрация сельского поселения Худоеланского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области |
| 3 | Исполнитель | По договору, заключенному на основании письма-заявки от 25.03.2016 №1 в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 4 | Основание для проведения работ | Постановление администрации сельского поселения Худоеланского муниципального образования «Об утверждении порядка подготовки внесения изменений в генеральный план сельского поселения Худоеланского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области» от № ___. |
| 5 | Объект территориального планирования | Территория сельского поселения Худоеланского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области |
| 6 | Цель работы | Обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, а также другие требования к развитию территории. |
| 7 | Задачи разработки проекта внесения изменений в генеральный план | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Худоеланского муниципального образования осуществляется в целях: 1) обеспечения рациональной пространственной организации территории сельского поселения, в целях его устойчивого социально-экономического развития; 2) обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур сельского поселения, 3)создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории. |
| 8 | Состав проекта внесения изменений в генеральный план | Состав и порядок подготовки документов территориального планирования сельского поселения устанавливается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В состав генерального плана входят. Текстовая часть: 1)положение о территориальном планировании; 2)материалы по обоснованию проекта изменений генерального плана сельского поселения. Графическая часть: 1) карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Худоеланского муниципального образования; 2) карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Худоеланского муниципального образования; 3) карта функциональных зон сельского поселения Худоеланского муниципального образования Графическая часть выполняется на актуализированной геодезической подоснове в масштабе 1:5000. |
| 9 | Перечень исходных данных для проектирования | Исходная проектная документация и иные графические материалы: - ранее разработанный генеральный план поселения; - сведения о современном использовании территорий (материалы землеустройства и землепользования) населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения; - цифровые карты и другие имеющиеся материалы. 2. Исходная нормативно-правовая документация: - Постановление администрации сельского поселения Худоеланского муниципального образования «Об утверждении порядка подготовки внесения изменений в генеральный план сельского поселения Худоеланского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области» от № ___; - Постановление администрации сельского поселения Худоеланского муниципального образования «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения Худоеланского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области» от № ___. |
| 10 | Сроки выполнения работ | Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. |
| 11 | Согласование и утверждение | Утверждение и согласование проекта генерального плана сельского поселения проводится в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (статьи 24 и 25). Согласование завершенного в полном объёме проекта осуществляет Заказчик. |
| 12 | Состав материалов, передаваемых заказчику, и технические требования к проектам внесения изменений в генеральный план | Текстовые материалы выполняются в бумажном и электронном видах в формате документов Microsoft Word. Схемы, содержащиеся в генеральном плане, выполняются в бумажном и электронном видах в формате MapInfo и должны иметь возможность редактирования для последующих корректировок. Текстовые и графические материалы разрабатываемой документации передаются заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде на CD. |
| 13 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ | Гарантия качества на результаты выполненных работ должна быть не менее 12 месяцев с даты подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Исполнителем недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока. |

# Footnotes

Определены ст.36, Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

# Text boxes

3