ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Авангард-проект»

Заказчик: Администрация Худоеланского

сельского поселения

Нижнеудинского района

Иркутской области

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

положение о территориальном планировании Книга 1

3823-03-01-УЧ

2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Авангард-проект»

Заказчик: Администрация Худоеланского

сельского поселения

Нижнеудинского района

Иркутской области

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

положение о территориальном планировании Книга 1

3823-03-01-УЧ

Генеральный директор:                                                  С. М. Пазыныч

Главный инженер проекта:                                            А. А. Попов

2017

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Авангард-проект» г. Братск |
| --- |
| Генеральный директор |  | Пазыныч С. М. |
| Главный инженер проекта |  | Попов А. А. |
| Ведущий инженер |  | Марусева А.В. |
| Инженер-проектировщик |  | Бахшиян Т.А. |

СОСТАВ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕУДИНСКОГО

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН»:

| Номер | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3823-03-01-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
|  |  | Графические материалы (карты) |  |
| 2 |  | Карта 2. Карта функциональных зон с. Худоеланское, д. Верхний Хингуй, д. Кадуй, д. Талый Ключ, п. ж/д ст. Кадуй, п. ж/д ст. Хингуй с отображением планируемого размещения объектов местного значения Худоеланского муниципального образования. | М 1: 5 000 |
|  | 3823-03-01-ОМ | Материалы по обоснованию проекта |
| 3 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
|  |  | Графические материалы (карты) |  |
| 4 |  | Карта 6. Расположения объектов местного значения Худоеланского муниципального образования. Опорный план с. Худоеланское, д. Верхний Хингуй, д. Кадуй, д. Талый Ключ, п. ж/д ст. Кадуй, п. ж/д ст. Хингуй. Зоны с особыми условиями территории. Территории объектов культурного наследия. | М 1: 5 000 |

Оглавление

|  | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | 5 |
|  | 1. Сведения о планах и программах комплексного социально- экономического развития | 6 |
|  | ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 7 |
|  | 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Худоеланского МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 7 |
|  | Таблица 1. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Худоеланского МО. | 7 |
|  | ГЛАВА II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 11 |

Общие положения

Разработка проекта в части изменения функциональных зон выполнена по договору, заключённому между ООО «Авангард-проект» и администрацией Худоеланского муниципального образования и лицами, заинтересованными по внесению изменений в генеральный план Худоеланского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области, согласно Решению Думы Худоеланского муниципального образования от 07.04.2017 №90 «О внесении изменений в генеральный план Худоеланского муниципального образования».

Проектом увеличены площади функциональных зон: сельскохозяйственных объектов, объектов транспорта, производственных объектов на территории Худоеланского муниципального образования.

В генеральный план внесены следующие изменения:

- включены земельные участки в зону сельскохозяйственных объектов из зоны сельскохозяйственных угодий;

- переведены земельные участки из зоны природного ландшафта в зону сельскохозяйственных угодий;

- переведены земельные участки из зоны сельскохозяйственных угодий в зону размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности.

Карта функциональных зон с. Худоеланское, д. Верхний Хингуй, д. Кадуй, д. Талый Ключ, п. ж/д ст. Кадуй, п. ж/д ст. Хингуй в составе генерального плана Худоеланского муниципального образования, была изменена и дополнена некоторыми сведениями.

Границы населённых пунктов Худоеланского муниципального образования с целью дальнейшей работы по постановке их на  государственный кадастровый учёт были приведены в соответствие с требованиями п. 3 статьи 11.9. Земельного кодекса РФ -  границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

На карту функциональных зон были нанесены: водонапорные башни, спортивные корты, также на карте были обозначены общественно-деловые зоны, были приведены в соответствие наименования улиц.

## 1. Сведения о планах и программах комплексного социально- экономического развития

В сельском поселении Решением Думы от  30.03. 2015 № 9 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Худоеланского муниципального образования на 2015 - 2025 годы и с перспективой до 2032 года.

В Худоеланском муниципальном образовании Решением Думы от 07. 07. 2016 №61 утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры Худоеланского сельского поселения на 2017-2021 годы и с перспективой до 2032 года.

В Худоеланском муниципальном образовании Решением Думы от 25. 07. 2016 г. № 63 утверждена       программа комплексного развития транспортной  инфраструктуры Худоеланского

муниципального образования на 2017 - 2020годы и с перспективой до 2032 года

# ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Худоеланского МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

## Таблица 1. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального,

## местного значения ХудоеланскогоМО.

| Наименование объекта | Значение | Местоположение | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной инфраструктуры |
| Детские сады | местное | с. Худоеланское |  |
| Клубные учреждения | местное | д. Талый Ключ |  |
| Спортивные площадки | местное | с. Худоеланское (планируется построить три объекта). | санитарный разрыв от трибун до 500 мест 100м |
|  | местное | д. Кадуй |  |
|  |  | п. ж/д ст. Хингуй |  |
| Транспорт и улично-дорожная сеть |
| Реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных | местное | Худоеланское МО |  |
| Водоснабжение и канализация |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д.Верхний Хингуй | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д.Кадуй | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д.Талый Ключ | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | П.ж/д ст.Кадуй | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | П.ж/д ст.Хингуй | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | с.Худоеланское | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м |
| Резервуары чистой воды | местное | д.Верхний Хингуй, д.Кадуй, д.Талый Ключ, П.ж/д ст.Кадуй, П.ж/д ст.Хингуй |  |
| Резервуары чистой воды | местное | с.Худоеланское |  |
| Водопровод | местное | д.Верхний Хингуй, д.Кадуй, д.Талый Ключ, П.ж/д ст.Кадуй, П.ж/д ст.Хингуй, с.Худоеланское | санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода |
| Водопровод | местное | д.Верхний Хингуй, д.Кадуй, П.ж/д ст.Кадуй, П.ж/д ст.Хингуй, с.Худоеланское | санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода |
| Водопровод | местное | с.Худоеланское | санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода |
| Водопровод | местное | с.Худоеланское | санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода |
| Канализационные очистные сооружения | местное | с.Худоеланское | СЗЗ-100 м |
| Трубопровод | местное | с.Худоеланское |  |
| Теплоснабжение |
| Котельная | местное | д. Талый Ключ |  |
| Котельная | местное | с. Худоеланское |  |
| Тепловые сети | местное | с. Худоеланское |  |
| Электроснабжение |
| Строительство ПС «Худоеланская» | местное | с. Худоеланское | СЗЗ -50 м |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ35кВ от ПС «Шеберта» до проектируемой ПС «Худоеланская» | Санитарный разрыв -15 м |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Верхний Хингуй | СЗЗ -10 м |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Кадуй | СЗЗ -10 м |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Талый Ключ | СЗЗ -10 м |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | п.ж/д. ст. Кадуй | СЗЗ -10 м |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | п.ж/д. ст. Хингуй | СЗЗ -10 м |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | с. Худоеланское | СЗЗ -10 м |

# ГЛАВА II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Худоеланское муниципальное образование 114752 |
| Общественно-деловые зоны |
|  | территории объектов общественно-делового назначения | 9,78 |
|  | территории объектов культурного наследия | 0,41 |
| Производственные зоны |
|  | территории промышленных объектов IV,V класса опасности | 7,21 |
|  | территории объектов коммунально-складского назначения |  |
| Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
|  | территории объектов инженерной инфраструктуры | 634,22 |
|  | территории объектов транспорта |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
|  | территории сельскохозяйственных угодий | 12510,93 |
|  | территории объектов сельскохозяйственного назначения | 40,87 |
| Зоны рекреационного назначения |
|  | территории лесов | 90473,90 |
|  | территории природного ландшафта | 10092,34 |
|  | зоны парков, скверов и бульваров | 56,16 |
|  | зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта | 4,08 |
| территории водных объектов | 63,66 |
| Зоны специального назначения |
|  | территории, связанные с захоронением | 175,23 |
| Жилые зоны |
|  | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 683,62 |

# Text boxes

3